# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 医用敷料生产技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 江苏信立康医疗科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医用敷料生产技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-321203-89-02-856281 |
| 建设单位联系人 | 李* | 联系方式 | 177*****050 |
| 建设地点 | 泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧 |
| 地理坐标 | （119度53分31.705秒，32度23分2.961秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四-49卫生材料及医药用品制造277 |
| 建设性质 | ( 新建（迁建） ( 改建 ( 扩建 ( 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ( 首次申报项目 ( 不予批准后再次申报项目 ( 超五年重新审核项目 ( 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰高新行审备〔2023〕318号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 ( 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 依托租赁厂房 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置分析表 专项评 价类别 设置原则 专项评价设置分析 项目情况 分析 结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 不设专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污 处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 |
| 规划情况 | 规划名称：《泰州医药高新技术产业园区开发建设规划（2021-2035年）》 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《泰州医药高新技术产业园区开发建设规划环境影响报告书》； 召集审查机关：泰州市生态环境局； 审批文件名称及文号：《关于〈泰州医药高新技术产业园区开发建设规划环境影响报告书〉的审查意见》（泰环审〔2021〕3号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划相符性分析 （1）园区概况 2005年，泰州市政府批准建立泰州医药高新技术产业园（以下称“医药产业园”）（泰政复〔2005〕92号）。2006年，园区委托编制了《泰州医药高新技术产业园环境影响报告书》，2007年8月取得原江苏省环境保护厅批复，批复文号为苏环管[2007]181号。2010年，园区委托编制《泰州医药高新技术产业园规划调整环境影响专题报告书》，主要细化明确了引江河沿岸1000m范围的规划布局，引江河沿岸园区一侧300m范围作为绿化隔离带设置，绿化隔离带东侧至距引江河沿岸1000m范围内应严格执行《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强通榆河水污染防治的决定》的要求。《专题报告书》于2010年10月取得原江苏省环境保护厅关于泰州医药高新技术产业园规划调整环境影响专题报告书审查意见，审查文号为苏环审[2010]246号。2009年，国务院批准原经济开发区升级为国家级高新技术产业开发区（国函〔2009〕31号），定名为泰州医药高新技术产业开发区。2012年，泰州市政府明确升级后的医药高新区辖野徐镇、凤凰街道、寺巷街道、明珠街道、沿江街道，下设医药产业园、经济开发区、出口加工区、周山河街区、高教园区、滨江工业园区和数据产业园区七大功能区（泰办发〔2012〕18号），医药高新区开发建设由开发区向城市功能建设的转变。2013年，医药产业园纳入医药高新区管委会委托编制的《泰州医药高新区产业发展与布局规划（2013-2020年）》，该规划环境影响评价于2015年通过原环境保护部审查（环审[2015]76号）。2018年，医药产业园管委会决定设立泰州医药高新技术产业园区西南片区，并组织编制了《泰州医药高新技术产业园区西南片区控制性详细规划》，规划区域四至范围为：东至南官河，西至长江大道，南至天星路西延线，北至健康大道，总面积3.2913km2。《泰州医药高新技术产业园区西南片区控制性详细规划环境影响报告书》于2018年通过泰州市生态环境局审查（泰环审[2018]17号）。2021年7月15日中共泰州市委办公室、市政府办公室印发《泰州医药高新技术产业开发区与泰州高港区融合发展管理体制改革实施方案》，方案确定泰州医药高新技术产业开发区与泰州市高港区实行区政合一，医药产业园管委会委托江苏省城市规划设计研究院有限公司编制了《泰州医药高新技术产业园区开发建设规划（2021-2035年）》，规划范围为东至泰州大道，南至创业大道、大界路（规划），西至葛洪路（规划），北至姜高路，总面积18.118km2。其《泰州医药高新技术产业园区开发建设规划环境影响报告书》于2021年12月通过泰州市生态环境局审查（泰环审〔2021〕3号）。 医药产业园区规划期限：2021-2035年；其中：规划近期至2025年，远期至2035年。 （2）产业定位相符性分析 医药产业园规划逐渐形成“4+3+1”特色产业体系，即重点发展生物药、化学药（制剂配套原料药的药品生产项目，自产自用医药原料药项目可与医药制剂项目配套建设）、体外诊断试剂及高端医疗器械、中药现代化四大支柱产业，提升发展特医配方食品（含保健食品）、医疗装备及新材料、动物保健类药物三大特色产业，大力发展精准健康服务业。 生物药——特色化、规模化发展。重点发展疫苗和抗体药物两大产业，大力发展针对肿瘤、自身免疫疾病、传染性疾病的新型疫苗、多价多联疫苗、佐剂疫苗、治疗性疫苗等产业。 化学药――新型化、绿色化发展。突破手性合成、生物催化合成、药物分离纯化等技术，重点培育肿瘤靶向治疗、糖尿病、心脑血管等新分子创新药和改良型创新药。 体外诊断试剂及高端医疗器械――高端化、智能化发展。抢抓疫情机遇，组织实施关键技术、零配件国产化攻关，重点发展体外诊断试剂和高端医疗器械两大产业。体外诊断试剂方面，突出精准医疗诊断试剂，以IVD为中心，重点发展核酸检测、免疫诊断、分子诊断、基因检测等产业。 中药现代化――现代化、标准化发展。提升中药提取精制、中药制剂、中药饮片炮制加工技术和装备水平，大力发展中药配方颗粒和天然植物药，推进中药标准化建设。发展疗效确切、安全性高、有效组分明确、作用机理清晰、制备工艺先进和针对中医药临床治疗优势病种的中药新药。加快发展用于治疗肿瘤、消化系统疾病、心脑血管病、神经系统疾病、妇科病等的中成药。支持古代经典名方的中药制剂研究和二次创新开发，打造具有区域特色的中药产业基地。 特色产业――集聚化、品牌化发展。特医配方食品产业方面，坚持增量存量并举，重点突破特定全营养领域，引进深度水解和母乳补充剂品种，积极发展成人特医食品产业，打造“特医特区”。动物保健类药物方面，以国家动物疫病防控规划为依托，重点发展兽用生物制品，打造省内第一、全国领先的兽用生物制品产业基地。培育发展宠物类用药市场，完善动物保健药产业链，推动宠物药产业化。医疗装备及新材料产业方面，依靠经济开发区、滨江工业园等现有产业基础，推动产业链前后延伸，着力招引一批药医康养装备、大健康新材料生产企业。 项目从事医用敷料生产，国民经济行业类别为卫生材料及医药用品制造C2770，符合重点发展“体外诊断试剂及高端医疗器械”的支柱产业定位，符合医药产业园区的产业发展方向。 （3）用地规划相符性分析 本次规划用地平衡表见表1-2。 表1-2 医药高新区规划用地平衡表 类别 大类 中类 名称 近期（2025年） 规划（2035年） 面积 （hm2） 占建设用地比例（%） 面积 （hm2） 占建设用地比例（%） 建设用地 R 居住用地 54.34 3.51 54.34 3.19 其中 R2 二类居住用地 37.90 2.45 37.90 2.22 Rax 幼儿园用地 1.30 0.08 1.30 0.08 Rb 商住混合用地 15.14 0.98 15.14 0.89 公共管理与公共服务设施用地 86.23 5.57 86.23 5.05 其中 A1 行政办公用地 0.53 0.03 0.53 0.03 A3 教育科研用地 85.70 5.53 85.70 5.02 B 商业服务业设施用地 25.89 1.67 25.89 1.52 其中 B1 商业用地 18.08 1.17 18.08 1.06 B2 商务用地 7.20 0.47 7.20 0.42 B4 公用设施营业网点用地 0.60 0.04 0.60 0.04 M 工业用地 810.48 52.33 888.35 52.07 其中 Ma 生产研发用地 59.20 3.82 59.20 3.47 M1 一类工业用地 151.30 9.77 151.30 8.87 M2 二类工业用地 599.98 38.74 677.85 39.73 W 仓储用地 19.70 1.27 19.70 1.15 其中 W1 一类仓储用地 19.70 1.27 19.70 1.15 S 道路与交通设施用地 310.44 20.04 371.44 21.77 其中 S1 城 道路用地 306.79 19.81 367.79 21.56 S4 交通场 用地 3.65 0.24 3.65 0.21 U 公共设施用地 10.50 0.68 10.50 0.62 其中 U12 供电用地 4.31 0.28 4.31 0.25 U13 供燃气用地 3.67 0.24 3.67 0.22 U21 排水用地 0.24 0.02 0.24 0.01 U22 环卫用地 0.40 0.03 0.40 0.02 U31 消防用地 1.87 0.12 1.87 0.11 G 绿地与广场用地 231.21 14.93 249.49 14.62 其中 G1 公园绿地 172.01 11.11 187.02 10.96 G2 防护绿地 59.20 3.82 62.47 3.66 总计 1548.79 100 1705.94 100 非建设用地 E 非建设用地 98.21 / 105.86 / 其中 E1 水域用地 98.21 / 105.86 / E2 非建设用地 164.80 / / / 总计 1811.8 / 1811.80 / 对照泰州医药高新技术产业园区土地利用规划，项目用地性质为二类工业用地，符合土地利用规划要求。 （4）园区基础设施现状及项目依托可行性分析 a、给水设施 本次医药产业园规划由泰州市二水厂、口岸水厂和泰州市三水厂联合供水，水厂规划供水规模分别为15万立方米/日、5万立方米/日和30万立方米/日。 给水管网规划：充分利用现状干管，逐步完善环状给水管网。沿长江大道从泰州市二水厂引一根DN800毫米主干供水管，沿泰州大道从泰州市三水厂引一根DN800毫米主干供水管，对规划范围供水。沿S355敷设DN600毫米给水干管；沿姜高路敷设DN500毫米给水干管；沿健康大道敷设DN600毫米给水干管，与健康大道现状供水干管相接；沿祥泰路敷设DN600毫米给水干管，与祥泰路现状供水干管相接；沿李时珍路、南塘路、学院路敷设DN300毫米给水干管，其余按需敷设DN200-DN250毫米给水支管。 b、排水规划 污水排水体制：新建区域采用雨污分流制，原有建成区现状合流制逐步改造为分流制。 污水管网规划：污水管网规划分为二个污水系统，即泰州市第二城南污水处理厂（亚同污水处理厂）及港城污水处理厂。 健康大道以北区域污水送至亚同污水厂进行处理；规划范围其他区域的污水送至港城污水处理厂进行处理。亚同污水厂规划规模为4.5万立方米/日，港城污水处理厂规划规模为8万立方米/日，现已取得排口论证及环评批复为8万立方米/日。目前本项目所在区域现状接管的污水处理厂为凯发新泉水务（泰州）有限公司。 规划根据路网新建污水管道，结合支路建设完善污水支管，新建污水管的管径主要为d400-d600毫米。保留现状污水提升泵站，并新建1座污水提升泵站。 雨水排水规划雨水根据河流、地形、道路等合理划分汇水区域，布置雨水管道，分片收集，就近排入附近水体。 雨水管道保留时维持原位置，新建或改造时布置以偏东侧、南侧为主。 c、燃气设施 气源规划：天然气气源主要来自“西气东输”泰州分输站，规划范围内用气由片区高中压调压站、CNG/LNG储配站等通过天然气中压管网联合供应。 保留现状中压燃气管道，结合道路建设和用户需求完善中压管道建设。中压燃气管通常布置在道路西（北）侧慢车道、人行道或绿化带中。 d、供热规划 医药高新区供热依托江苏联美生物能源有限公司和区内江苏华裕公共设施管理服务有限公司五期标准厂房区域能源中心。同时为了保证企业集中供热的连续性，将高新区内滨江工业园金泰环保热电有限公司作为园区的备用集中供热源。 本项目供水由泰州市三水厂供给；项目生产废水经过收集处理后与经过化粪池处理的生活污水一起接入园区污水管网，现状接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经赵泰支港排入长江；供电由市政供电网系统提供。 2、与园区规划环境影响评价相符性分析 （1）审查意见要求 《泰州医药高新技术产业园区开发建设规划环境影响报告书》于2021年12月22日经泰州市生态环境局泰环审〔2021〕3号审查同意，其主要审查意见及相符性分析见表1-3。 表1-3 项目与园区规划环评相符性分析 序号 审查意见 项目建设情况 相符性分析 1 坚持绿色协调发展，落实发展战略。突出生态优先、绿色转型、能源低碳、集约节约，进一步优化区内用地布局和产业结构，合理规划产业发展规模，做好《规划》与地方国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控实施方案协调衔接。落实《报 书》生态环境准入要求，执行严格的行业废水 废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国内先 水平。 项目从事卫生材料及医药用品制造，符合国家和地方产业政策和医药产业园产业定位，符合三线一单和空间管控要求，符合医药产业园生态环境准入清单要求。 相符 2 严格空间管控，优化区内空间布局。园区开发建设应与泰州市国土空间规划、医药高新区（高港区）国土空间分区规划相一致，位于基本农田的区域在调整到位前禁止开发建设。加强园区位于生态空间管控区域引江河清水通道维护区、通榆河一级保护区内的空间管控，严格执行通榆河水污染防治条例的相关要求。推进区内居民搬迁，加强区内工业企业和居住区、学校之间的绿化防护隔离带建设，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。 项目位于泰州医药高新技术产业园区范围内，项目所在地属于泰州医药高新技术产业园区规划中的工业用地，不在引江河清水通道维护区、通榆河一级保护区范围内。 相符 3 严守环境质量底线，从严生态环境准入要求。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，落实污染 排放限值限量管理要求，确保区域环境质量持续改善。根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位、园区生态环境准入等相关要求，禁止新建农药原药项 ，禁止新建农药、医药和染料中间体化工项目。新、改、扩建VOCs排放项目使用低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品，推广使用效率较高的涂装工艺及设 。强化入区企业常规污染物、特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化 控要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。 项目建成后主要从事医用敷料生产，属于卫生材料及医药用品制造，符合医药产业园的产业发展方向。 相符 4 完善环境基础设施，强化企业污染防治。加快推进区域雨水、污水管网系统建设，确保区内生产废水和生活污水全部接管处理。加强不同类别制药企业废水的预处理，确保废水满足污水处理厂接管要求，严禁将高浓度废水稀释排放。强化区域大气污染治理，严禁建设高污染燃料设施，加强异味气体、挥发性有机物等污染治理，最大限度减少无组织排放。完善园区固体废物的收集、贮存和转移管理，危险废物实现“就地分类收集、及时转移处置、实时全程监控”。 项目运营过程产生的废气采取相应的治理措施后可实现达标排放；产生的废水经预处理后接管凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理；产生的一般工业固废、危险废物能分类处理、处置，符合当地的环保规划要求。 相符 5 加强环境监管，完善环境风险应急体系建设。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、绿色能源利用、协同降碳、环境管理等事宜。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度和排污许可证制度。完善应急响应联动机制、风险管理体系和事故应急组织体系，提升园区环境风险防控和应急能力，监督及指导企业落实各项风险防范措施。定期完善应急预案，按照“企业-园区-周边水体”三级环境风险防控要求，确保事故废水得到有效拦截，避免进入引江河、南官河等敏感水体。 项目投入运营后将编制突发环境事件应急预案，加强环境风险管理，强化应急响应联动机制以及应急物资和救援力量配备，并定期组织应急演练。 相符 6 加强环境影响跟踪监测，推动园区限值限量管理。建立健全环境要素的监测监控体系，明确责任主体和实施时限，区内重点企业须按要求安装废气、废水排放在线监控设施，明确在线监测因子，并与当地生态环境部门联网，推动园区实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”。根据《报告书》中制定的环境监测计划，定期开展园区大气、水、声、土壤等环境质量的跟踪监测与管理，重点关注引江河、南官河等周边水体的水质变化情况和大气环境质量变化情况。按照限值限量管理要求，加快推进园区周边环境质量监测系统、视频监控系统建设，加强园区环境空气标准站、空气微型站的建设，建立实时监控、全工段监管的重点工业源监控网络。 项目建成后将委托有资质的第三方检测机构根据监测计划对项目运营过程产生的废水、废气、噪声等环境要素进行定期监测。 相符 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 项目经泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局备案同意，备案证号：泰高新行审备〔2023〕318号。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定（2021修订版）》（发改委 令49号）、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》等相关产业政策，本项目不属于限制类和淘汰类项目；所用设备和工艺不属于国家淘汰或明令禁止范畴，符合国家和地方产业政策。项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。 综上，项目符合国家和地方产业政策的相关要求。 2、“三线一单”相符性 （1）与生态保护红线符合性分析 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《高港区调整后生态空间管控区域名录》，距项目所在地最近的生态空间管控区域为“南官河（高新区）清水通道维护区”，主导功能为水源水质保护，项目距离“南官河（高新区）清水通道维护区”管控区边界1230m，不在泰州市生态空间管控区域内，项目符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《高港区调整后生态空间管控区域名录》规定。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，距项目所在地最近的国家级生态保护红线区域为“引江河备用水源地水源保护区”，主导生态功能为水源水质保护，项目距其二级保护边界为7.3km，不在引江河备用水源地水源保护区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 项目废水经园区污水管网接入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理，尾水经赵泰支港排入长江。根据项目引用的环境质量现状监测报告，长江水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准要求。根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年全市空气环境质量持续改善，全市空气环境质量持续改善，优良天数为290天，优良率为79.5%，PM2.5平均浓度为32μg/m3，同比持平。其中：国控点（国家考核点位）优良天数为295天，优良率为80.8%，PM2.5平均浓度为32μg/m3，同比下降3.0%。2022年医药高新区（高港区）环境空气质量主要污染物臭氧年评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区；目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。根据《2022年泰州市环境状况公报》，项目所在地声环境质量能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。总体来说，项目所在区域环境质量较好。项目投入运行后产生的废水、废气、噪声等经采取相应的治理措施后可达标排放，对外环境影响较小，项目建成后区域环境质量不会超出环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 项目租赁厂房建设，不新增占地；所使用的能源主要为水、电能，其中用水由泰州市三水厂供给，供水规模为30万立方米/日，本项目用水量为2.8t/d，不会突破当地资源利用上线；用电由市政供电系统供给，能耗水平较低，不会突破当地资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 根据《泰州医药高新技术产业园区开发建设规划环境影响报告书》及审查意见，泰州市医药高新技术产业园区生态环境准入清单见表1-4。 表1-4 医药产业园生态环境准入清单相符性分析 类别 准入清单、控制要求 项目情况 是否 相符 主导产业 重点发展生物药、化学药（自产自用化学原料药项目）、体外诊断试剂及高端医疗器械、中药现代化四大支柱产业，提升发展特医配方食品（含保健食 ）、医疗装备及新材料、动物保健类药物三大特色产业， 力发展精准健康服务业。 项目从事卫生材料及医药用品制造，属于园区主导产业 相符 优先引入 ①符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）和《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； ②符合产业定位的国家战略需要和尖端科技事业相关的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目； ③保障医院、军工、科研机构、重点企业应用的项目； ④有利于构建医药产业园主导产业链的项目。 项目从事卫生材料及医药用品制造，属于园区主导产业 相符 禁止引入 ①禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目（《省政府印发关于促进全省生物医药产业高质量发展若干政策措施的通知》（苏政发〔2021]59号）中鼓励项目除外〕； ②《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修订（苏经信产业〔2013〕183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》禁止、限制及淘汰类项目； ③生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； ④生产抗生素类产品的项目； ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产低于国家清洁生产先进水平或行业先进水平的项目； ⑥燃用高污染燃料的项目和设施。 ①项目从事卫生材料及医药用品制造，不属于农药原药项目； ②项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》中禁止、限制及淘汰类项目。 ③不使用涂料、油墨等辅料； ④不涉及抗生素生产； ⑤不使用燃料。 相符 空间管制要求 ①健康大道防护绿地、生态防护绿地、生态水系防护绿地、绿化隔离带禁止开发利用。 ②高端医疗器械产业片区（引江河1km）内严格执行《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。 ③落实生态红线管控及生态空间管控区要求。 ④南京中医药大学翰林学院及泰州职业技术学院与产业区形成不少于50米的防护隔离带。 ⑤《 州市 土空间总体规划（2021-2035）》及《泰州市国土空间总体规划泰州医药高新区（高港区）分区规划（2021-2035）》基本农田调整到位前禁止开发 用。 ①项目位于泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧，不属于健康大道防护绿地、生态防护绿地、生态水系防护绿地、绿化隔离带范围； ②项目不在通榆河保护区内； ③项目距离最近的国家级生态保护红线区域“引江河备用水源地水源保护区”7.3km，距离最近的生态空间管控区域“南官河（高新区）清水通道维护区”1230m，符合生态红线管控及生态空间管控区要求； ④项目距离南京中医药大学翰林学院205m，距离泰州职业技术学院873m。 ⑤项目不占用基本农田。 相符 污染物排放总量控制 近期（2025年）SO2 7.14t/a、NOx 34.21t/a、颗粒物 12.81t/a、硫化氢 4.77t/a，氨 6.70t/a，甲苯 0.62t/a，非甲烷总烃 121.41t/a，VOCs 151.76t/a。废水污染物COD 328.06t/a、氨氮27.79t/a、总氮118.47t/a、总磷3.27 t/a。 远期（2035年）SO2 7.68t/a、NOx 36.54t/a、颗粒物 23.83t/a、硫化氢 5.24t/a，氨 7.16t/a，甲苯 0.7t/a，非甲烷总烃 136.98t/a，VOCs 171.23t/a，氯化氢21.70t/a。废水污染物COD 345.11t/a、氨氮28.64t/a、总氮126.99t/a、总磷3.44t/a。 碳排放：完成上级下达的各项碳排放控制目标指标。 本项目总量平衡方案如下：生产废水排放总量为COD：0.022t/a、氨氮：0.002t/a；废气排放总量为有组织VOCs：0.035t/a，建设单位向泰州市生态环境局医药高新区分局申请总量平衡方案，符合园区要求。 相符 综上，本项目符合“三线一单”要求。 3、与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析 对照江苏省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省细则》的通知（苏长江办〔2022〕55号），其相符性分析见表1-5。 表1-5 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省细则相符性 序号 负面清单 相符性分析 一、河段利用与岸线开发 1 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 不属于 2 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 不属于 3 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 不属于 4 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 不属于 5 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 不属于 6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 不属于 二、区域活动 7 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。 不属于 8 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门 道管理范围边界）向陆域 深一公里执行。 不属于 9 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不属于 10 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 不属于 11 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 不属于 12 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试 ，2022年版）〉江苏 实施细则合规园区名录》执行。 不属于 13 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 不属于 14 禁止在化工企业周边 设不符合安全距 规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 不属于 三、产业发展 15 禁 新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 不属于 16 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染 中间体化工项目。 不属于 17 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 不属于 18 禁止新建、扩建国家《 业结构调整指导目 》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 不属于 19 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 不属于 20 法律法规及相关政策文件有更加严 规定的从其规定 不属于 4、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 《江苏省通榆河水污染防治条例》2012年1月12日经江苏省十一届人大常委会第26次会议通过，2018年3月28日修正，自2018年5月1日起施行。 《江苏省通榆河水污染防治条例》与项目相关的内容主要有： 第四条 通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 第三十六条 通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目； （二）在河道内设置经营性餐饮设施； （三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾； （四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体； （五）将船舶的残油、废油排入水体； （六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品； （七）法律、法规禁止的其他行为。 第三十七条 通榆河一级保护区内禁止下列行为： （一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目； （二）新设排污口； （三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场； （四）使用剧毒、高残留农药； （五）新建规模化畜禽养殖场； （六）在河堤迎水坡种植农作物； （七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。 第三十八条 通榆河一级、二级保护区限制下列行为： （一）新建、扩建港口、码头； （二）设置水上加油、加气站点； （三）法律、法规限制的其他行为。 第五十四条 本条例下列用语的含义： （一）通榆河，南起南通长江北岸，北至连云港市赣榆县，包括焦港河，以及新沂河南偏泓、盐河、八一河、引水河、沭南航道、沭北航道、蔷薇河、青龙大沟、龙北干渠相关河段； （二）主要供水河道，包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河； （三）沿线地区，是指连云港、盐城、泰州市区及赣榆、东海、灌云、灌南、沭阳、涟水、响水、滨海、阜宁、建湖、大丰、东台、海安、如皋、宝应、高邮、兴化、姜堰、江都县（市、区）的行政区域。 本项目距离最近的主要供水河道引江河约3.65km，不在通榆河各级保护区范围，因此，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。 5、与《泰州市“十四五”生态环境保护规划》（泰政发〔2021〕129号）符合性 本项目与《泰州市“十四五”生态环境保护规划》（泰政发〔2021〕129号）相符性分析见表1-6。 表1-6 《泰州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 法规政策名称 法规、政策要求 符合性判定 项目情况 判定结果 泰州市“十四五”生态环境保护规划（泰政发〔2021〕129号） 推动经济社会绿色转型，积极应对气候变化：坚持绿色发展导向，协同提升经济发展质量和生态环境质量，优化产业结构，强化空间管控，加强资源节约，贯彻生态文明理念。进一步推进应对气候变化与生态环境保护工作统筹融合、协同增效，加强温室气体与大气污染物排放协同控制，实现碳总量和碳强度“双控”目标。 坚持协同共治，持续改善大气环境质量：深入推行“蓝天行动”，进一步削减工业、交通、社会生活等大气污染物排放量。紧扣PM2.5与臭氧浓度“双控双减”，协同治理VOCs和氮氧化物。强化移动源污染防治，全面控制扬尘污染，建立区域协作机制，有效应对重污染天气，全面改善环境空气质量。 落实三水统筹，全面提升水环境质量：统筹水资源利用、水环境治理和水生态保护，推进区域河流协同治理、地表水地下水同步治理，持续提升断面水质，全面落实《中华人民共和国长江保护法》，抓好入江排口溯源整治、港口码头污染治理，实现长江流域生态优先、绿色发展的目标，打造“美丽江苏泰州样板”。 统筹土壤和地下水联合防控，保障土壤环境质量：“十四五”期间，坚持“防控治”三位一体，强化土壤污染源头预防、分类管控和治理修复，做到立体化“防污”，系统化“控污”，科学化“治污”，统筹推进土壤污染综合防治。 推进生态保护与修复，构筑绿色生态屏障：严格落实“三线一单”生态环境分区管控体系建设，构建“一带、两源、四廊、四片”的总体格局，统筹推进生态保护与修复，积极开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建，坚持江河湖水生命共同体，强化生物多样性保护，大力修复沿江湿地生态系统。 强化环境风险防控，牢守环境安全底线：强化环境风险防控；加强危险废物和医疗废物处理处置；强化固体废物污染防治；提升核与辐射安全水平；规范危废监管；完善环境风险防范与应急体系。 本项目运营过程中生产废水与经过化粪池处理的生活污水一起接入园区管网，进凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理，尾水经赵泰支港排入长江；项目产生的大气污染物主要为非甲烷总烃，通过对废气进行有效收集处理，从源头减少污染物 产生与排放，确保达标后排放。 相符 6、与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），本项目位于长江流域，项目与江苏省省域生态环境管控要求的相符性分析具体见表1-7。 表1-7 《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 管控类别 重点管控要求 相符性分析 是否相符 空间布局约束 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重项目。 符合 污染物排放管控 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加 改善长江水环境质量。 本项目运营过程中生产废水与经过化粪池处理的生活污水一起接入园区管网，进凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理，不直排。 符合 环境风险防控 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定 推动饮用水水源地规范化建设。 本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等行业。 符合 资源开发效率要求 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。 项目不位于长江干支流岸线范围内。 符合 7、与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 项目与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析见表1-8。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-8 《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元分类 “三线一单”生态环境 项目情况 是否相符 空间布局约束要求 资源开发效率要求 ZH32127110208 引江河备用水源地水源保护区 优先保护单元 国家级生态保护红线内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。 生态空间管控区域内除国家另有规定外，禁止下列行为：新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的建设项目；新建、扩建化学制浆造纸、制革、电镀、印制线路板、印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目；排放省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染物；建设高尔夫球场、废物回收（加工）场和有毒有害物品仓库、堆栈，或者设置煤场、灰场、垃圾填埋场；新建、扩建对水体污染严重的其他建设项目，或者从事法律、法规禁止的其他活动；设置排污口；从事危险化学品装卸作业或者 炭、矿砂 水泥等散货装卸作业；设置水上餐饮、娱乐设施（ 所），从事船舶、机动车等修造、拆解作 业，或者在水域内采砂、取土；围垦河道和滩地，从事围网、网箱养殖，或者设置屠宰场；新建、改 、扩建排放污染物的其他建设项目，或者从事法律、法规禁止的其他活动。在饮用水水源地二级保护区内从事旅游等经营活动的，应当采取措施防止污染饮用水水体。 - 经现场勘查，项目所在地距引江河备用水源地水源保护区7.3km，不在引江河备用水源地水源保护区内 相符 ZH32127110519 引江河（高新区）清水通道维护区 优先保 单 严格执行《南水北调工程供用水管理条例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河水污染防治条例》等有关规定。 - 经现场勘查，本项目所在地距引江河3.65km，不在引江河（高新区）清水通道维护区内 相符 续表1-8 与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元分类 “三线一单”生态环境 项目情况 是否相符 空间布局约束要求 污染物排放管 控 环境风险防控 资源开发效率要求 / 南官河（高新区）清水通道维护区 优先保护单元 严格执行《江苏省河道管理条例》等有关规定 - - -- 经现场勘查，本项目所在地距南官河（高新区）清水通道维护区管控区边界1230m，不在南官河（高新区）清水通道维护区内 相符 ZH32127120877 泰州医药高新技术产业开发区 重点管控单元 1、泰州医药高新技术产业开发区（高端健康产业集聚区（野徐南片））限制发展：含电镀工艺的项目；专门从事喷涂、酸洗等表面处理加工的项目；以化学试验为主要工艺的检验检测项目；落后工艺、产能类：①列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国珍稀、濒危保护植物名录》的中药材加工。②含手工胶囊填充工艺、软木塞烫蜡包装药品工艺；铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置。③使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺；铅锡软膏管、单层聚烯烃软。膏管（肛肠、腔道给药除外）；输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用）；其他属于国家、江苏省及泰州市现行产业政策淘汰类或禁止类范畴。 2、泰州医药高新技术产业园区：环境准入限制：①高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目（《省政府印发关于促进全省生物医药产业高质量发展若干政策措施的通知》（苏政发〔2021〕59号）中鼓励项目除外）；②高端医疗器械产业片区（引江河1km）内严格执行《江苏省通榆河水污染防治条例》要求；《产业结构调整指导目录（2019年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修订（苏经信产业〔2013〕183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》禁止、限制及淘汰类项目。③生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。④生产抗生素类产品的项目。⑤采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产低于国家清洁生产先进水平或行业先进水平的项目；⑥燃用高污染燃料的项目和设施。 泰州医药高新技术产业开发区高端健康产业集聚区（野徐南片）废气污染物排放量：二氧化硫1.64吨/年，NOx3.14吨/年，烟粉尘8.97吨/年，二甲苯2.24吨/年，VOCs11.51吨/年，HCL0.39吨/年,硫酸雾0.3吨/年。废水污染物排放量：COD38.2吨/年，BOD57.6吨/年，SS7.6吨/年，氨氮3.8吨/年，总磷0.4吨/年，石油类0.8吨/年。 泰州医药高新技术产业开发区：近期（2025年）二氧化硫7.14t/a，氮氧化物34.21t/a，颗粒物12.81t/a、硫化氢：4.77t/a，氨6.70t/a，甲苯0.62t/a，非甲烷总烃121.41t/a，VOCS151.76t/a。废水污染物COD328.06t/a、氨氮27.79t/a、总氮118.47t/a、总磷3.27t/a。近期（2035年）二氧化硫7.68t/a，氮氧化物36.54t/a，颗粒物23.83t/a、硫化氢：5.24t/a，氨7.16t/a，甲苯0.7t/a，非甲烷总烃136.98t/a，VOCs171.23t/a。废水污染物COD345.11t/a、氨氮28.64t/a、总氮126.99t/a、总磷3.44t/a。 园区应建立事故风险应急体系，园区内企业开展危险化学品环境管理登记、新化学物质申报和有毒化学品进，出口环境管理登记。化工集中区和风险企业应定期开展应急演练，并对演练的内容、过程及效果应进行记录与总结，以提高环境突发事件的应急处置能力 泰州医药高新技术产业开发区（高端健康产业集聚区（野徐南片））单位工业增加值水耗不高于8吨/万元；单位工业增加值综合能耗指标值不高于0.5吨标煤/万元。 泰州医药高新技术产业开发区单位工业增加值水耗不高于9吨/万元；单位工业增加值综合能耗指标值不高于0.5吨标煤/万元 ①项目从事医用敷料生产 符合医药产业园区产业定位。②项目将向泰州市生态环境局医药高新区分局申请污染物总量控制指标。③项目建成后将编制突发环境事件应急预案，并经评审后报泰州市生态环境局医药高新区分局备案登记。④项目建成后工业增加值水耗为 .135 /万元，综合能耗指标值为0.02吨标准煤/万元。 合医药高新区资源开发效率。 相符 8、与其他相关政策相符性分析 与其他相关政策相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与相关法律法规政策相符性分析 法规政策 名称 相关要求 本项目情况 相符性分析 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 项目生产过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”装置进行处理后通过25m高2#排气筒排放。所采取的治理措施均为可行技术，可实现达标排放 符 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度 性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方 进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于 0% 项目生产过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”装置进行处理后通过25m高2#排气筒排放。采取的治理措施均为二级，净化效率不低于90% 符合 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标不足的部 ，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予 准的，建设单位不得开工建设 本项目新增挥发性有机物排放总量指标，依照有关规定向泰州市生态环境局医药高新区分局申请总量平衡方案 符合 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、 水、废气 理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应 密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放 。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量 项目生产过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”装置进行处 后通过25m高2#排气筒排放。所采取的治理措施均为可行技术，可实现达标排放；项目使用的有机溶剂为密闭形式暂存在化学品暂存间内，在使用时以完整的包装形式送至生产车间进行使用。满足含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置的要求 符合 挥发性 机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监 数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年 本项目制定了运营期污染物排放监测计划，项目建成投产后将委托第三 监测机构按照年度监测计划进行例行监测，并按照规定向社会公开 符合 重点行业挥发性有机物综合治理方案 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等 项 使用的有机溶剂为密闭形式暂存在化学品暂存间内，在使用时以完整的包装形式送至生产车间进行使用。 符合 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩 ，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s 项目生产过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”装置进行处理后通过25m高2#排气筒排放。采取的治理措施均为二级，收集效率和净化效率不低于90%；通过合理确定风机风量可确保风速不低于0.3m/s 符合 挥 性有机 治理突出问题排查整治工作要求 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置 项目生产过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”装置进行处理后通过25m高2#排气筒排放，可实现达标排放。项目建成后将加强运行维护管理，做到治理设施较 产设备“ 启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理 毕后，方可停运治理设施。项目将按更换周期定期、足额更换废活性炭，确保设施能够稳定高效运行；同时做好 产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；产生的废活性炭交有资质单位处理处置 符合 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性 纤维产品销售时应提供产品质量证明材料 项目所设活性炭吸附装置过滤风速符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）“采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s"”的要求。项目活性炭吸附装置采用蜂窝活性炭，在购买活性炭时，要求供应 提供监测 告，保证提供的活性炭为碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭 符合 关于加强高耗能、高排放建设项 生态环境 头防控的指导意见 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单 相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部 和行政审 部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批 项目从事卫生材料及医药用品制造，不从事化 原料药的生产，不在江 省“两高”项目管理目录内 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏信立康医疗科技有限公司成立于2014年11月21日，主要从事硅凝胶纤维伤口护理材料、医用敷料等产品的生产研发。2015年企业租赁泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号建设硅凝胶纤维伤口护理材料生产项目，硅凝胶纤维伤口护理材料生产项目于2015年8月18日取得批复，批复文号：泰环高新〔2015〕86号。 江苏信立康医疗科技有限公司于2021年07月01日已进行排污许可登记，登记编号：91321291323787629U002Z。2022年5月6日，江苏信立康医疗科技有限公司对硅凝胶纤维伤口护理材料生产项目进行了竣工环境保护自主验收并取得自主竣工环境保护验收意见，验收后形成年产硅凝胶纤维伤口护理材料500万片的生产能力。 根据市场发展的需要，企业新增租赁三层东侧1404.26平方米，新增生产设备，投资4000万元建设医用敷料生产技术改造项目。项目建成后，可形成年产聚氨酯泡沫敷料100万片、聚氨酯凝胶敷料100万片、聚氨酯疤痕贴片100万片、医用皮肤胶200万支、医用粘合剂200万支、多糖冲洗液50万袋、贻贝粘蛋白口腔凝胶100万支、银离子伤口敷料500万片、氨基多糖冲洗液50万袋的生产能力。该项目已通过泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局备案（备案号：泰高新行审备〔2023〕318号），项目代码：2304-321203-89-02-856281（备案中一二层东侧约350平方米仅为结构改造，不涉及生产活动）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，项目需进行环境影响评价工作，再对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于名录中“二十四、医药制造业27-49卫生材料及医药用品制造277 卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”，应该编制环境影响报告表。为此，江苏信立康医疗科技有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司技术人员经过现场勘察和工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，编制《江苏信立康医疗科技有限公司医用敷料生产技术改造项目环境影响报告表》，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、建设内容及规模 项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体建设内容见表2-1，项目依托工程可行性分析表见表2-2，项目具体产品方案见表2-3。 表2-1 项目工程组成一览表 类别 工程名称 工程内容 备注 现有项目 本项目 全厂 主体工程 1层生产厂房 建筑面积1334.6m2 / 建筑面积1334.6m2 不涉及 3层生产厂房 / 建筑面积1404.26m2 建筑面积1404.26m2 新增 贮运工程 1层原料库 24.6m2 / 24.6m2 不涉及 1层包材库 23.8m2 / 23.8m2 不涉及 1层成品库 24.4m2 / 24.4m2 不涉及 3层原料库 / 49.4m2 49.4m2 位于3#生产厂房内部 3层成品库 / 49.2m2 49.2m2 辅助工程 办公区 121.5m2 / 121.5m2 依托现有 制水间 / 88.6m2 88.6m2 位于3#生产厂房内部 公用 工程 供电 27万度/a 573万度/a 600万度/a 氮气 / 12t/a 12t/ 外购，用于破真空环境工序 给水 自来水 用水量1356.98t/a 用水量850.1t/a 用水量2207.08t/a 市政管网 纯水 制备能力1t/h 一套2t/h纯水制备系统 制备能力3t/h 新增 注射用水 / 一套0.2t/h注射用水制备系统 制备能力0.2t/h 新增 排水 排水量1155.13t/a，接入凯发新泉水务（泰州）有限公司处理 排水量670t/a，接入凯发新泉水务（泰州）有限公司处理 排水量共1825.13t/a，接入凯发新泉水务（泰州）有限公司处理 / 环保工程 废 处理 浓缩工艺 乙醇废气经冷凝系统回收后通过25m高1#排气筒排放 / 乙醇废气经冷凝系统回收后通过25m高1#排气筒排放 不涉及 合成、发泡、热封、称量配液、固化废气、危废库废气 / 一套“二级活性炭吸附装置”+25m高2#排气筒 通过新增的一套“二级活性炭吸附”装置处理，处理后通过25m高2#排气筒排放 新增 废水 处理 生活污水 生活污水经化粪池处理后接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司 生活污水经化粪池处理后接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司 生活污水经化粪池处理后接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司 依托现有化粪池 固废 处理 一般工业固废暂存区 10.8m2，位于一层厂房 10.8m2，位于各车间内部 21.6m2，位于各车间内部 / 危险废物暂存区 6m2，位于一层南侧 / 6m2，位于一层南侧 依托现有 噪声 合理布置，减震隔声，距离衰减 表2-2 项目依托工程可行性分析表 序号 内容 依托情况 依托可行性分析 1 供水 依托厂区现有给水系统 厂区现有供水系统水量和水压均可满足本项目用水需求。 2 供电 依托现有供电管网 厂区现有供电管网在设计时按照厂 全部投入使用进 供电设计，故现有供电管网可 足本项目用电需求。 3 生活污水收集 依托现有化粪池收集 本项目生活污水产生量240t/a，约合0.8t/d。目前现有化粪池容量为10m3，可确保生活污水在化粪池停留时间不小于12h。 4 危险废物 依托现有危废库 本项目危废产生量共6.3168t/a。建设单位每季度委托处置一次，附着有毒有害原辅料的废包装材料、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭使用吨袋贮存，则占地面积约为2m2；检验废液采用符合标准的50L塑料桶密闭盛装，需要1个桶，每只包装桶按照占地面积0.2m2计，则所需暂存面积约为0.2m2；故本项目危险废物所需暂存面积为2.2m2。现有危废库面积6m2，储存能力最大为6t，位于一层南侧，现有项目危险废物占地面积为1m2，因此企业依托现有项目危废库可行，基本可以满足危废贮存的要求。 本项目主体工程及产品方案见表2-3。 表2-3 建设项目产品方案一览表 工程名称 产品名称 设计能力 单位 年运行 时数h 现有项目 本项目 全厂 增减量 1层生产厂房 硅凝胶纤维伤口护理材料 500万 0 500万 0 片/年 6000 3层生产厂房 聚氨酯泡沫敷料 100万 100万 +100万 片/年 2400 聚氨酯凝胶敷料 0 100万 100万 +100万 片/年 聚氨酯疤痕贴片 0 100万 100万 +100万 片/年 医用皮肤胶 0 200万 200万 +200万 支/年 医用粘合剂 0 200万 200万 +200万 支/年 多糖冲洗液 0 50万 50万 +50万 袋/年 贻贝粘蛋白口腔凝胶 0 100万 100万 +100万 支/年 银离子伤口敷料 0 500万 500万 +500万 片/年 氨基多糖冲洗液 0 50万 50万 +50万 袋/年 3、主要原辅材料及主要设施 （1）本项目使用的原辅材料种类与用量具体见表2-4，主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 产品 名称 单位 年消耗量 最大存在量 来源及运输 现有项目 本项目 全厂 增减量 硅凝胶纤维伤口护理材料 正硅酸乙酯 t 6.06 0 6.06 0 1 国内，汽车运输 纯化水 t 0.65 0 .65 0 1 乙醇 t 1.88 0 1.88 0 0.18 硝酸 t 0.30 0 0.30 0 0.1 聚氨酯泡沫敷料 聚醚多元醇 t 0 1.5 1.5 +1.5 1.5 国内，汽车运输 聚乙二醇 t 0 0.11 0.11 +0.11 0.11 六甲撑二异氰酸酯 t 0 0.33 0.33 +0.33 0.33 SPAN 80 Kg 0 0.3 0.3 +0.3 0.3 丁二醇 Kg 0 0.4 0.4 +0.4 0.4 乙二胺 Kg 0 0.4 0. +0.4 0 4 聚氨酯凝胶敷料 聚醚多元醇 t 0 1.5 1.5 +1.5 . 聚乙二醇 t 0 0.11 0.11 +0.11 0.11 六甲撑二异氰酸酯 t 0 0.33 .33 +0.33 0.33 聚氨酯薄膜 t 0 5 5 +5 5 聚氨酯疤痕贴片 聚醚多元醇 t 0 1.5 1.5 +1.5 1.5 聚乙二醇 t 0 0.11 0.11 +0.11 0.11 六甲撑二异氰酸酯 t 0 0.33 0.33 +0.33 0.33 聚氨酯薄膜 0 5 5 5 5 医用皮肤胶 α-氰基丙烯酸正丁酯 t 0 1 1 +1 色素 Kg 0 0.5 0.5 +0.5 0.5 医用粘合剂 色素 Kg 0 0.5 0.5 +0.5 .5 α亚甲基正丁酯 Kg 0 160 160 +160 160 乙氧基化三羟甲基丙烷 Kg 0 50 50 +50 50 双吗啉基二乙基醚 Kg 0 50 50 +50 50 JEFFOL多元醇 Kg 0 20 20 +20 20 多糖冲洗液 羧甲基纤维素钠 t 0 0.5 .5 +0.5 0. 冰醋酸 Kg 0 0.525 0.525 +0.525 . 25 贻贝粘蛋白口腔凝胶 重组贻贝粘蛋白 Kg 0 10 10 +10 10 甲基纤维素 t 0 0 11 0.11 +0.11 0.11 丙二醇 t 0 0.55 0.55 +0.55 0.55 甘油 t 0 0.55 0.55 +0.55 0.55 银离子伤口敷料 改性聚酰胺 Kg 0 34 34 +34 34 硝酸银 Kg 0 1 1 +1 1 脱脂棉纱布 t 0 1 1 +1 1 氨 多糖冲洗液 羧氨基葡聚多糖/羧甲基壳聚糖 t 0.1 0.1 +0.1 0.1 冰醋酸 Kg 0 0.263 0.263 +0.263 0.263 / 铝膜袋 万个 0 00 300 +300 300 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理特性 羧甲基纤维素钠 羧甲基纤维素钠是纤维素的羧甲基化衍生物，是最主要的离子型纤维素胶；白色纤维状或颗粒状固体，无臭、无味、有吸湿性，易于分散在水中形成透明的胶体溶液。 不燃 无毒 冰醋酸 也叫乙酸，无色透明液体，有刺激性气味；熔点 16.6℃（289.6 K）；沸点117.9℃（39 .2 K）；相对密度1.05，闪点39℃，爆炸极限4% 17%（体积）；与水、乙醇、苯和乙醚混溶，不溶于二 化碳。 易燃 具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 贻贝粘蛋白 贻贝粘蛋白提取自海洋贻贝的足丝腺，采用工业色谱纯化，获得高纯度的单一蛋白质。具有促进细胞贴壁爬行、促进创面愈合、抑制瘙痒、广谱粘接、形成抗水保护膜等作用。可广泛用于表面化学、生物医学、海洋工程、日化用品等领域。 无资料 无资料 甲基纤维素 白色或浅黄或浅灰色小颗粒、纤丝状或粉末。无臭无味，其中约27%~32%的羟基以甲氧基的形式存在；在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶。 可燃 无资料 丙二醇 透明粘性液体；密度1.0±0.1g/cm3，熔点-60℃，沸点184±8.0℃，闪点107.2℃。与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、多数有机溶剂。 可燃 LD50：502800mg/kg（鼠口服） 甘油 无色澄明黏稠液体。无臭。有暖甜味。能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。对石蕊呈中性。 易燃 LD50：26000mg/kg（大鼠口 ） 聚醚多元醇 白色结晶性粉末；密度1.2g/cm3，沸点>200℃，闪点>230°F；不溶于水。 可燃 低毒 聚乙二醇 聚乙二醇是一种高分子聚合物，无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组分有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性，可作为抗静电剂及柔软剂等使用。 易燃 常温下无吸入危害 六甲撑二异氰酸酯 无色透明液体，具有刺激性；蒸汽压0.67kPa/112℃；闪点140℃；熔点-67℃；沸点130℃/99.7kPa；溶解性：溶于苯、甲苯等多数有机溶剂；密度：相对密度（水=1）1.04 25℃）；相对密度（空气=1）5.8；稳定性：稳定。 可燃 LD50：890mg/kg（小鼠经口） SPAN 80 油酸山梨坦（司盘80）是一种化合物，是亲脂型非离子表面活性剂，主要用作乳化剂。 无资料 无毒 丁二醇 无色、油状液体；无臭；主要用作溶剂和增湿剂，熔点16℃，沸点230℃；微溶于乙醚，与水混溶，能溶于乙醇。 可燃 LD50：2.2g/kg（小鼠经口） α-氰基丙烯酸正丁酯 无色或微黄色透明液体；黏度(25℃)/mPa.s≥2～5；密度0.985；在室温下能快速黏合机体组织，粘接力强、无 。 无资料 无毒 乙氧基化三羟甲基丙烷 是一种优良的表面活性剂，它具有良好的乳化、分散、润湿和起泡性能，可以广泛应用于洗涤剂、乳化剂、泡沫剂等领域。此外，乙氧基化三轻甲基丙烷还具有良好的渗透性和稳定性，可以用于制备高效的农药、医药等。 无资料 无资料 双吗啉基二乙基醚 无色至浅黄色液体；沸点225℃；熔点-28℃；闪点146℃；密度1.06g/cm3；可溶于水。 无资料 无资料 丙烯酸甲酯 无色透明液体；沸点80℃；熔点-75℃；闪点-3℃；密度0.955g/cm3；有辛辣气味。微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯。 易燃易爆 LD50：277mg/kg（大鼠经口） 二乙烯三胺 淡黄色液体；沸点206℃；熔点-40℃；密度0.96g/cm3；能与水、乙醇、丙酮混溶。 易燃 LD50：2.08g/kg（大鼠经口） 丁二酸酐 白色结晶性粉末；沸点261℃；熔点118-120℃；闪点157℃；密度1.572g/cm3；微溶于水和乙醚，溶于氯仿、四氯化碳、乙醇。 易燃 LD50：1510mg/kg（大鼠经口） 硝酸银 白色结晶性粉末；沸点444℃；熔点212℃；闪点40℃；密度4.35g/cm3；易溶于水、氨水、甘油，微溶于乙醇。 易燃 LD50：277mg/kg（大鼠经口） （2）项目主要生产设备清单见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备设施一览表 所在车间 名称 规格型号 数量（台/套） 备注 现有 项目 本项目 全厂 增减量 1层生产厂房 双层玻璃反应器 2L 8 0 8 0 不涉及 通风橱 （水解融合工序）风量：1000m3/h 3 0 3 0 不涉及 （浓缩工序）风量：1000m3/h 3 0 3 0 不涉及 （化学室）风量：1000m3/h 2 0 2 0 不涉及 蛇形冷凝管 300mm 4 0 4 0 不涉及 低温循环恒温槽 0.35KW 4 0 4 0 不涉及 粘度仪 KU13-PV130 1 0 1 0 不涉及 冰箱 MDF-U33V 8 0 8 0 不涉及 纤维制备仪 定制 5 0 5 0 不涉及 包装机 FB-I 1 0 1 0 不涉及 切割机 SC30-VS300 1 0 1 0 不涉及 烘箱 XM-DWH2 2 0 2 0 不涉及 天平 EX35001ZH 4 0 4 0 不涉及 压 机 ZT2 WP-8.6 1 0 1 0 不涉及 纯水机 S R ENBJ059 1 0 1 0 不涉及 恒温器 2kW 4 0 4 0 不涉及 3层生产厂房 行星搅拌器 20L 0 1 1 +1 新增 热熔胶机 / 0 1 1 +1 新增 涂布覆合机 / 0 1 1 +1 新增 切割机 / 0 1 1 +1 新增 真空乳化罐 100L 0 1 1 +1 新增 软袋灌装压盖机 / 0 1 1 +1 新增 水浴灭菌柜 1.5t 0 1 1 +1 新增 自 喷码机 / 1 1 + 新增 配液罐 20L 0 1 1 +1 新增 安 瓶灌装、融封机 / 0 1 1 1 新增 点胶机 / 0 1 1 +1 新增 配液罐 2L 0 1 1 +1 新增 配液罐 50L 0 1 1 +1 新增 灌装机 / 0 2 2 +2 新增 贴标机 / 0 2 2 +2 新增 空调机组 / 0 1 1 +1 新增 纯化水系统 2t 0 1 1 +1 新增 黏度计 / 0 1 1 +1 新增 PH计 / 0 1 1 +1 新增 真空包装机 / 0 1 1 新增 电子秤 / 0 3 3 +3 新增 注射用 系统 200L 0 1 1 + 新增 洗瓶机 / 0 2 2 +2 新增 理瓶机 / 0 2 2 +2 新增 干热灭菌柜 / 0 1 1 +1 新增 臭氧灭菌柜 / 0 1 1 +1 新增 洗衣机 / 0 1 1 +1 新增 纤维收集仪 / 0 1 1 +1 新增 纺丝塔 / 0 1 1 +1 新增 恒温器 / 0 1 1 +1 新增 空调系统 / 0 1 1 +1 新增 冷 机组 / 0 4 +4 新增 玻璃釜 10L 0 1 1 +1 新增 烘箱 / 0 1 1 +1 新增 裁 机 / 0 1 1 +1 新增 包装机 / 0 1 1 +1 新增 封口机 / 0 1 1 +1 新增 打标机 / 0 1 1 +1 新增 4、项目水平衡图 项目用水包括职工生活用水和生产用水，用水量估算及废水产生情况如下： 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-2 全厂水平衡图（单位：m3/a） 5、劳动定员、工作制度及建设进度 劳动定员：新增员工20人； 工作制度：1班制，8小时/班，年工作日：300天。 6、建设地点和平面布置 项目位于泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧，项目南侧为河流，东侧为口泰路，北侧、西侧为园区其他厂房。详细地理位置图及项目周边概况图见附图1、附图2。 本次扩建项目在G50厂房内进行建设。本项目位于G50厂房3层，办公区位于G50厂房2层，每层配备配电房、空调机房，危废库依托现有项目。项目所在厂区布置能做到分布合理，间距适当；车间具体布局满足工艺要求，做到物流通畅，运输路线短捷合理、节省能源以及符合安全生产、防火、卫生的要求，厂区平面布局较合理项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 本项目建设期工程主要为在租赁3F厂房内安装、调试设备，施工期较短，产生的污染较小，因此本次环评不再对建设期工程进行评价。 二、营运期工程分析 本次扩建的产品为聚氨酯泡沫敷料、聚氨酯凝胶敷料、聚氨酯疤痕贴片、医用皮肤胶、医用粘合剂、多糖冲洗液、贻贝粘蛋白口腔凝胶、银离子伤口敷料、氨基多糖冲洗液；具体工艺流程如下： 1、聚氨酯泡沫敷料生产工艺 图2-3 聚氨酯泡沫敷料生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）称量混合：将聚醚多元醇、聚乙二醇按照比例利用电子秤称量之后放入行星搅拌器混合，温度110°C，真空度95KPa以上，保持1.5小时。该过程在洁净车间内进行，原料多为结晶固态，产尘量极少，通过车间内空调系统排放，可忽略不计。该过程还会产生设备清洗废水W1-1、噪声N。 （2）合成：混合后常温冷却，利用氮气破入真空，恢复常压后按照比例注入六甲撑二异氰酸酯，温度80°C，保持1小时。该过程会产生少许有机废气G1-1、设备清洗废水W1-2和噪声N。 （3）脱水：再次升温至100°C，保持1个小时进行干燥，干燥后利用氮气破入真空，恢复常压。 （4）热封：将脱水后的物料经过100目筛网过筛后出料至铝箔袋，氮气保护后利用点胶机及热熔胶机热封袋口，备用。过筛出料过程全程密闭，无粉尘逸散。铝箔袋热封过程会产生少许有机废气G1-2，该过程还会产生噪声N。 （5）发泡干燥：将脱水产物、丁二醇、乙二胺、SPAN80、水放入行星搅拌器，1400转/min高速搅拌20min，常温密闭放置20min后开始发泡，发泡后比重在0.3左右，发泡后常温干燥。该过程会产生发泡废气G1-3、设备清洗废水W1-3及噪声N。 （6）切割：将发泡产物按照需求利用切割机或者裁切机切割成合适大小。该过程会产生废边角料S1-1、噪声N。 （7）包装：成品利用包装机进行两道包装，利用封口机进行封口，并在外包装上利用喷码机进行喷码。该过程会产生废包装材料S1-2及噪声N。 （8）环氧乙烷灭菌（外协）：包装好的成品送至外协单位进行环氧乙烷灭菌。 （9）成品入库：灭菌完成的成品入库。 2、聚氨酯凝胶敷料工艺流程 图2-4 聚氨酯凝胶敷料生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）称量混合：将聚醚多元醇、聚乙二醇按照比例利用电子秤称量之后放入行星搅拌器混合，温度110°C，真空度95KPa以上，保持1.5小时。该过程在洁净车间内进行，原料多为结晶固态，产尘量极少，通过车间内空调系统排放，可忽略不计。该过程还会产生设备清洗废水W2-1、噪声N。 （2）合成：混合后常温冷却，利用氮气破入真空，恢复常压后按照比例注入六甲撑二异氰酸酯，温度80°C，保持1小时。该过程会产生少许有机废气G2-1、设备清洗废水W2-2和噪声N。 （3）脱水：再次升温至100°C，保持1个小时进行干燥，干燥后利用氮气破入真空，恢复常压。 （4）热封：将脱水后的物料经过100目筛网过筛后出料至铝箔袋，氮气保护后利用点胶机及热熔胶机热封袋口，备用。过筛出料过程全程密闭，无粉尘逸散。铝箔袋热封过程会产生少许有机废气G2-2，该过程还会产生噪声N。 （5）涂布干燥：利用涂布覆合机将脱水产物涂在聚氨酯薄膜上，常温下干燥，该过程不涉及加热，无废气产生。该过程会产生噪声N。 （6）切割：将涂布产物按照需求利用切割机或者裁切机切割成合适大小。该过程会产生废边角料S2-1、噪声N。 （7）包装：成品利用包装机进行两道包装，利用封口机进行封口，并在外包装上利用喷码机进行喷码。该过程会产生废包装材料S2-2及噪声N。 （8）环氧乙烷灭菌（外协）：包装好的成品送至外协单位进行环氧乙烷灭菌。 （9）成品入库：灭菌完成的成品入库。 3、聚氨酯疤痕贴片工艺流程 图2-5 聚氨酯疤痕贴片生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）称量混合：将聚醚多元醇、聚乙二醇按照比例利用电子秤称量之后放入行星搅拌器混合，温度110°C，真空度95KPa以上，保持1.5小时。该过程在洁净车间内进行，原料多为结晶固态，产尘量极少，通过车间内空调系统排放，可忽略不计。该过程还会产生设备清洗废水W3-1、噪声N。 （2）合成：混合后常温冷却，利用氮气破入真空，恢复常压后按照比例注入六甲撑二异氰酸酯，温度80°C，保持1小时。该过程会产生少许有机废气G3-1、设备清洗废水W3-2和噪声N。 （3）脱水：再次升温至100°C，保持1个小时进行干燥，干燥后利用氮气破入真空，恢复常压。 （4）热封：将脱水后的物料经过100目筛网过筛后出料至铝箔袋，氮气保护后利用点胶机及热熔胶机热封袋口，备用。过筛出料过程全程密闭，无粉尘逸散。铝箔袋热封过程会产生少许有机废气G3-2，该过程还会产生噪声N。 （5）涂布干燥：利用涂布覆合机将脱水产物涂在聚氨酯薄膜上，常温下干燥。该过程不涉及加热，无废气产生。该过程会产生噪声N。 （6）切割：将涂布产物按照需求利用切割机或者裁切机切割成合适大小。该过程会产生废边角料S3-1、噪声N。 （7）包装：成品利用包装机进行两道包装，利用封口机进行封口，并在外包装上利用喷码机进行喷码。该过程会产生废包装材料S3-2及噪声N。 （8）环氧乙烷灭菌（外协）：包装好的成品送至外协单位进行环氧乙烷灭菌。 （9）成品入库：灭菌完成的成品入库。 4、医用皮肤胶工艺流程 图2-6 医用皮肤胶生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）称量混合：将α-氰基丙烯酸正丁酯、色素按照比例利用电子秤进行称量，利用配液罐进行混合。该过程在洁净车间内进行，原料液态与固态混合，产尘量极少，通过车间内空调系统排放，可忽略不计。该过程还会产生设备清洗废水W4-1、噪声N。 （2）清洗干燥：利用洗瓶机将安瓿瓶用纯水简单冲洗后常温晾干，利用理瓶机将洗净后的安瓿瓶排列整齐，准备进行灌装。该过程会产生安瓿瓶清洗废水W4-2。 （3）灌装融封：利用安瓿瓶灌装、融封机将混合好的物料灌装进安瓿瓶中，并将安瓿瓶口进行融封。该过程会产生设备清洗废水W4-3、噪声N。 （3）组装：将融封好的安瓿瓶与配套产品组装起来。 （4）包装：成品利用包装机进行两道包装，利用封口机进行封口，并在外包装上利用喷码机进行喷码。该过程会产生废包装材料S4-1及噪声N。 （5）环氧乙烷灭菌（外协）：包装好的成品送至外协单位进行环氧乙烷灭菌。 （6）成品入库：灭菌完成的成品入库。 5、医用粘合剂生产工艺流程 图2-7 医用粘合剂生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）称量混合：将乙氧基化三羟甲基丙烷、双吗啉基二乙基醚、JEFFOL多元醇、色素按照比例进行利用电子秤称量混合（组分A）。该过程在洁净车间内进行，原料多为液态，无粉尘产生。该过程还会产生设备清洗废水W5-1、噪声N。 （2）称量：将α亚甲基正丁酯利用电子秤按照比例称量（组分B），该过程会产生设备清洗废水W5-2噪声N。 （3）清洗干燥：利用洗瓶机将安瓿瓶用纯水简单冲洗后常温晾干，利用理瓶机将洗净后的安瓿瓶排列整齐，准备进行灌装，该过程会产生安瓿瓶清洗废水W5-3。 （4）灌装融封：将组分B利用安瓿瓶灌装、融封机灌装进安瓿瓶中，并将安瓿瓶口进行融封。该过程会产生设备清洗废水W5-4、噪声N。 （5）组装：将融封好的安瓿瓶与组分A组装在一起。 （6）包装：成品利用包装机进行两道包装，利用封口机进行封口，并在外包装上利用喷码机进行喷码。该过程会产生废包装材料S5-1及噪声N。 （7）环氧乙烷灭菌（外协）：包装好的成品送至外协单位进行环氧乙烷灭菌。 （8）成品入库：灭菌完成的成品入库。 6、多糖冲洗液生产工艺流程 图2-8 多糖冲洗液生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）称量配液：利用纯水制备注射用水，将羧甲纤维素钠、冰醋酸、注射用水按照比例利用电子秤分别进行称量，利用配液罐准备配液。羧甲纤维素钠为纤维状或颗粒状，称量时产尘量极少，通过车间内空调系统排放，可忽略不计。该过程会产生设备清洗废水W6-1和噪声N。 （2）真空乳化：将称量配液后的羧甲纤维素钠、注射用水加入到真空乳化罐内，80℃，乳化2小时。该过程会产生噪声N和设备清洗废水W6-2。 （3）灌装：利用软袋灌装压盖机进行灌装。此过程产生设备噪声N和设备清洗废水W6-3。 （4）内包装：利用真空包装机进行内包装。该过程会产生废包装材料S6-1。 （5）水浴灭菌：利用水浴灭菌柜对内包装好的产品灭菌，灭菌温度121℃，灭菌时长20min。此过程产生设备噪声N和水浴灭菌冷凝水W6-4。 （6）外包装：将灭菌完成的成品进行最终包装，并在外包装上利用喷码机进行喷码。此过程产生废包装材料S6-2及噪声N。 （7）成品入库：外包装后的成品入库待售。 7、贻贝粘蛋白口腔凝胶生产工艺流程 图2-9 贻贝粘蛋白口腔凝胶生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）称量混合：将重组贻贝粘蛋白、甲基纤维素、丙二醇、甘油按照比例分别利用电子秤进行称量，称量后混合。丙二醇在开封时会有少许废气G7-1逸出。该过程会产生设备清洗废水W7-1和噪声N。 （2）灌装：利用软袋灌装压盖机进行灌装。此过程产生设备噪声N和设备清洗废水W7-2。 （3）贴标：利用打标机打出标签，利用贴标机将标签贴在灌装好的软袋上。 （4）包装：成品进行两道包装，并在外包装上利用喷码机进行喷码。该过程会产生废包装材料S7-1及噪声N。 （5）灭菌：该产品采用辐射灭菌，灭菌工序外协，不在本厂区进行。 （6）成品入库：灭菌后的成品入库待售。 8、银离子伤口敷料生产工艺流程 图2-10 银离子伤口敷料生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）络合银离子：利用玻璃釜将硝酸银滴加到改性聚酰胺溶液中，50℃保持30min。该过程会产生设备清洗废水W8-1。 （2）浸染固化：将脱脂棉纱布放入络合好的溶液中浸染，浸染后放入烘箱进行烘干固化，烘干固化过程会产生少量有机废气G8-1。 （3）成品包装：成品利用包装机进行包装，利用封口机进行封口，并在外包装上利用喷码机进行喷码。此过程产生废包装材料S8-1及噪声N。 （4）灭菌：该产品采用辐射灭菌，灭菌工序外协，不在本厂区进行。 （5）成品入库：灭菌后的成品入库待售。 9、氨基多糖冲洗液生产工艺流程 图2-11 氨基多糖冲洗液生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）称量配液：利用纯水制备注射用水，将羧氨基葡聚多糖/羧甲基壳聚糖、冰醋酸、注射用水按照比例分别利用电子秤进行称量，准备配液。该过程在洁净车间内进行，原料液态与固态混合，产尘量极少，通过车间内空调系统排放，可忽略不计。该过程会产生设备清洗废水W9-1和噪声N。 （2）真空乳化：将称量配液后的羧甲纤维素钠、注射用水加入到真空乳化罐内，80℃，乳化2小时。该过程会产生噪声N和设备清洗废水W9-2。 （3）灌装：利用软袋灌装压盖机进行灌装。此过程产生设备噪声N和设备清洗废水W9-3。 （4）内包装：利用真空包装机进行内包装。该过程会产生废包装材料S9-1。 （5）水浴灭菌：利用水浴灭菌柜对内包装好的产品灭菌，灭菌温度121℃，灭菌时长20min。此过程产生设备噪声N和水浴灭菌冷凝水W9-4。 （6）外包装：将灭菌完成的成品进行最终包装，并在外包装上利用喷码机进行喷码。此过程产生废包装材料S9-2及噪声N。 （7）成品入库：外包装后的成品入库待售。 项目主要产污环节见表2-7。 表2-7 项目生产及辅助设施产污情况 项目 产污环节及工序 名称 污染物 废气 合成 G1-1、G2-1、G3-1 非甲烷总烃 热封 G1-2、G2-2、G3-2 非甲烷 烃 发泡 G1-3 非 烷总烃 称量配液 G7-1 非甲烷 烃 固化 G8-1 非甲烷总烃 废水 设备清洗废水 W1-1~W1-3 COD、SS、氨氮、TP W2-1~W2-2 W3-1~W3-2 W4-1、W4-3 W5-1、W5-2、W5-4 W6-1~W6-3 W7-1~W7-2 W8-1 W9-1~W9-3 安瓿瓶清洗废水 W4-2、W5-3 COD、SS 水浴灭菌冷凝水 W6-4、W9-4 COD、SS、氨氮 质控检验区废水 W10 COD、SS、氨氮 地面保洁废水 W11 COD、SS 工衣清洁废水 W12 COD、SS、氨氮、TP 制纯水废水 W13 COD、SS 注射用水废水 W14 COD、SS 生活污水 W15 COD、SS、氨氮、TP 固废 切割 S1-1、S2-1、S3-1 废边角料 包装 S1-2、S2-2、S3-2、S4-1、S5-1、S6-1、S6-2、S7-1、S8-1、S9-1、S9-2 废包装材料 原料拆包 S10 附着有毒有害原辅料 废包装材料 纯水制备 S11 纯水机组废弃耗材 实验检测 S1 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 废气处理 S13 废活性炭 办公生活 S14 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续履行情况 江苏信立康医疗科技有限公司成立于2014年11月21日，主要从事硅凝胶纤维伤口护理材料、医用敷料等产品的生产研发。 2015年出于发展生产的需要，江苏信立康医疗科技有限公司投资10000万元，租赁泰州医药高新区（高港区）G50标准厂房（1334.6m2）建设硅凝胶纤维伤口护理材料生产项目，该项目于2015年8月18日取得批复，批复文号：泰环高新〔2015〕86号。 江苏信立康医疗科技有限公司于2021年07月01日已进行排污许可登记，登记编号：91321291323787629U002Z。2022年5月6日，江苏信立康医疗科技有限公司对硅凝胶纤维伤口护理材料生产项目进行了竣工环境保护自主验收并取得自主竣工环境保护验收意见，验收后形成年产硅凝胶纤维伤口护理材料500万片的生产能力。 表2-8 历次项目环保手续履行和建设情况一览表 项目名称 环评批复情况 排污许可申请情况 竣工验 情况 实际建设情况 硅凝胶纤维伤口护理材料生产项目 2015年8月18日《江苏信立康医疗科技有限公司硅凝胶纤维伤口护理材料生产项目环境影响报告书》取得泰州市环境保护局批复（泰环高新〔2015〕86号） 企业于2021年07月01日已进行排污许可登记，按照实际情况申报 企业已于2022年5月6日通过竣工环境保护验收 已验收投产 2、现有项目生产工艺 现有项目产品具体生产工艺流程见图2-12。 图2-12 现有项目工艺流程图 工艺流程描述及产污环节（文字）： （1）称量 ①工艺描述 使用天平精确称量正硅酸乙酯（100%）、水、乙醇（100%）、硝酸溶液（6.3%）等原料。 ②产污环节 乙醇在称量过程中会有少量乙醇气体（Gu1）挥发。 ③生产设备 天平等。 （2）水解、聚合 ①工艺描述 由于正硅酸乙酯在常温下与水不共溶，而其水解反应必须有水的参与，为了使反应在均相体重进行，必须选择一个共溶的溶剂，醇类是最常用的共溶溶剂，拟建项目所用共溶溶剂为乙醇。酸性催化剂可加快水解反应速率，拟建项目酸性催化剂为硝酸。 将称量好的正硅酸乙酯、水、乙醇、硝酸溶液等原料加入到双层玻璃反应器中，搅拌。温度控制在30~40℃，搅拌时间15~20h，使正硅酸乙酯充分的进行水解和聚合反应，最终得到硅凝胶液体。 ②产污环节 在密闭双层双层玻璃反应器中进行，整个水解、聚合过程均处于密闭状态，无废气产生。 ③生产设备 通风橱、双层玻璃反应器、恒温器等。 （3）浓缩 ①工艺描述 将硅凝胶液体加入到双层玻璃反应器中，恒温器对导热油加热，加热后的导热油被泵入玻璃反应器夹层中，为反应提供热能，使反应温度升到60~70℃，水解后所得的反应混合物随着乙醇的蒸发将继续进行缩合反应，最后形成高粘度的硅凝胶胶体。加热过程有少量水蒸气和乙醇气体。为加快乙醇蒸发，加速缩合反应，使用冷凝系统对乙醇废气进行冷凝：乙醇废气进入蛇形冷凝管，低温循环恒温槽对冷却液降温至0℃以下并将其泵入蛇形冷凝管夹层中，冷却液带走乙醇气体的热量，乙醇气体冷凝成液体后由乙醇收集瓶收集。 ②产污环节 随反应温度升高，乙醇蒸发会产生乙醇气体（G1），乙醇气体冷凝后得到回收乙醇（S1）。 ③生产设备 通风橱、双层玻璃反应器。 ④环保治理 乙醇气体（G1）经冷凝系统冷凝后回收，回收率90%，不凝气体由通风橱收集后经过屋顶排气筒（25m）排放，每个通风橱风量1000m3/h，共4个通风橱，风量共计4000m3/h。 （4）熟化 ①工艺描述 硅凝胶胶体置于低温冰箱内，温度保持在-60~-80℃。经过数天低温状态，胶体慢慢熟化，粘度进一步增大，达到了预定值，可以进行拉丝成型。 ②产污环节 无。 ③生产设备 低温冰箱 （5）硅纤维制备 ①工艺描述 将熟化后的硅凝胶放入纤维制备仪，通入高压氮气挤压出硅胶纤维，然后使用压缩空气对其进行干燥，最后由制备仪织出纳米级的硅胶纤维。 ②产污环节 在挤压、干燥、编织过程中，会有极少量的乙醇气体（Gu1）以无组织状态挥发。 ③生产设备 纤维制备仪、压缩机、氮气罐。 ④环保治理 乙醇气体（Gu2）产生量较少，呈无组织状态，加强通风。 （6）切割 ①工艺描述 使用切割机将大块硅胶纤维按一定规格大小切割。 ②产污环节 切割过程会产生废边角料（S2）。 ③生产设备 切割机。 ④环保治理 废边角料外售后综合利用。 （7）包装 ①工艺描述 将切割后相同规格的硅凝胶纤维进行包装。 ②产污环节 包装过程会产生废包装材料（S3）。 ③生产设备 包装机。 入库 ①工艺描述 将包装好的成品送入成品库储存。 3、污染物排放总量 现有项目实际排放量来自于验收监测报告，现有项目污染物排放量见表2-9。 表2-9 现有项目污染物排放一览表 类型 污染物名称 环评批复排放量（t/a） 实际排放量/固废产生量（t/a） 排污许可核定量（t/a） 排放去向 废水 废水量 1155.13 725.13 / 接入凯发新泉水务（泰州）有限公司 COD 0.058 0.036 / SS 0.012 0.007 / 氨氮 0.009 0.004 / TP 0.001 0.0004 / 废气 有组织 乙醇 0.52 0.053 / 大气环境 无组织 乙醇 0.24 / / 固体 废物 废边角料 0.75 1.6 / 收集后外售综合利用 废包装材料 0.5 0.5 / 回收乙醇 4.67 4.67 / 收集后委托有资质单位进行处置 实验室废试剂耗材 0.1 0.1 / 生活垃圾 26.25 26.25 / 环卫清运 4、存在环境问题及整改措施 （1）污染物达标排放情况 ①废气 现有项目废气主要来源为称量、浓缩、制备工艺挥发的乙醇。浓缩工艺在通风橱内进行，浓缩工艺乙醇废气经冷凝系统冷凝后回收，回收率90%，不凝气体由通风橱收集后经过屋顶排气筒（25m）排放，每个通风橱风量1000m3/h，共4个通风橱，排风量共计4000m3/h。称量、制备工艺挥发的乙醇产生量较少，呈无组织状态，加强通风。 根据现有项目验收监测报告（监测时间：2022年4月28日~4月29日），项目1#排气筒有组织废气和厂界无组织废气均满足达标排放要求，验收监测数据见下表。 表2-10 1#排气筒有组织废气监测结果 监测点位 监测项目 监测日期 检测结果 评价值 评价结果 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 1#排气筒出口 非甲烷总烃 2022.4.28 0.94 9.56×10-3 60 3 达标 0.98 9.89×10-3 0.96 9.67×10-3 0.90 9.13×10-3 0.87 8.82×10-3 0.99 1.00×10-2 0.92 9.32×10-3 0.97 9.82×10-3 0.94 9.52×10-3 2022.4.29 0.79 8.18×10-3 0.77 7.92×10-3 0.82 8.43×10-3 0.75 7.71×10-3 0.79 8.12×10-3 0.75 7.64×10-3 0.81 8.32×10-3 0.75 7.64×10-3 0.78 7.96×10-3 表2-11 无组织废气监测结果 监测项目 监测日期 采样频次 监测结果 单位：mg/m3 上风向 下风向 下风向 下风向 非甲烷总烃 2022.4.28 第一次 0.29 0.42 0.38 0.38 第二次 0.28 0.46 0.39 0.39 第三次 0.32 0.44 0.40 0.42 第四次 0.33 0.40 0.41 0.37 第五次 0.30 0.45 0.39 0.41 第六次 0.28 0.42 0.41 0.43 第七次 0.32 0.47 0.36 0.44 第八次 0.31 0.43 0.42 0.39 第九次 0.30 0.45 0.43 0.42 第十次 030 0.42 0.41 0.38 第十一次 0.27 0.43 0.36 0.39 第十二次 0.30 0.44 0.38 0.40 2022.4.29 第一次 0.23 0.37 0.38 0.44 第二次 0.26 0,40 0.35 0.43 第三次 0.25 0.39 0.37 0.46 第四次 0.27 0.35 0.35 0.40 第五次 0.26 0.38 0.36 0.42 第六次 0.28 0.35 0.39 0.39 第七次 0.30 0.41 0.37 0.36 第八次 0.27 0.36 0.37 0.41 第九次 0.29 0.37 0.34 0.37 第十次 0.26 0.34 0.39 0.38 第十一次 0.28 0.39 0.39 0.35 第十二次 0.27 0.36 0.36 0.37 -- 最大值 0.33 0.47 0.43 0.46 周界外浓度最高值 0.47 周界外浓度限值 6 评价结果 达标 监测项目 监测日期 采样频次 监测结果 单位：mg/m3 厂房门口 非甲烷总烃 2022.4.28 第一次 0.55 第二次 0.57 第三次 0.59 第四次 0.54 第五次 0.53 第六次 0.58 第七次 0.57 第八次 0.58 第九次 0.64 第十次 0.62 第十一次 0.61 第十二次 0.56 2022.4.29 第一次 0.51 第二次 0.55 第三次 0.52 第四次 0.52 第五次 0.50 第六次 0.57 第七次 0.53 第八次 0.50 第九次 0.51 第十次 0.53 第十一次 0.54 第十二次 0.51 周界外浓度最高值 0.64 周界外浓度限值 6 评价结果 达标 ②废水 本项目废水主要为职工生活污水、设备清洗废水、车间地面保洁废水、实验室废水。实验室废水为实验容器的清洗过程产生，依托四期标准厂房原有化粪池处理后通过园区管网接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司处理。 根据现有项目验收监测报告（监测时间：2022年4月28日~4月29日），项目废水总排口水质均满足接管标准要求，验收监测数据见下表。 表2-12 废水总排口监测数据一览表 监测点位 监测日期 监测项目 （mg/L） 监测结果 排放标准 评价结果 第一次 第二次 第三次 第四次 总排口出水 2022.4.28 pH（无量纲） 6.8 6.9 6.9 6.8 6~9 达标 SS 10 9 7 8 220 COD 13 12 12 13 500 NH3-N 1.29 1.32 1.34 1.37 35 TP 0.68 0.72 0.69 0.67 3 2022.4.29 pH（无量纲） 6.9 6.8 6.9 6.9 6~9 SS 13 8 10 7 220 COD 14 14 14 12 500 NH3-N 1.19 1.35 1.51 1.25 35 TP 0.75 0.78 0.73 0.71 3 ③噪声 现有项目主要噪声源为通风橱、纤维制备仪、包装机、切割机等设备产生机械噪声，根据验收监测报告现有项目厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，监测结果见表2-13。 表2-13 声环境监测结果一览表 日期 测点编号 测点位置 主要声源 监测结果等效声级LeqdB（A） 昼间 夜间 2022.4.28 ▲Z1 东厂界外1m处 生产噪声 56 47 ▲Z2 南厂界外1m处 生产噪声 56 47 ▲Z3 西厂界外1m处 生产噪声 55 46 ▲Z4 北厂界外1m处 生产噪声 57 46 2022.4.29 ▲Z1 东厂界外1m处 生产噪声 57 47 ▲Z2 南厂界外1m处 生产噪声 57 48 ▲Z3 西厂界外1m处 生产噪声 56 47 ▲Z4 北厂界外1m处 生产噪声 56 48 执行标准 65 55 评价 达标 ④固废 现有项目固体废物主要为废边角料、废包装材料、回收乙醇、实验室废试剂耗材、生活垃圾，其中废边角料、废包装材料外售综合利用；危险固废（回收乙醇、实验室废试剂耗材）储存于危险固废暂存间（面积：6m2），该危废仓库按照相关要求地面进行了防渗、设置了导流槽、安装视频监控、张贴标识标牌等，暂存的危险废物定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运处理；生活垃圾由环卫部门清运，日产日清。固废均得到有效处置，零排放。 （2）环评批复执行情况 现有项目环评批复及执行情况见表2-14。 表2-14 现有项目环评批复及执行情况一览表 审批意见 落实情况 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理,减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标（如项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等）达到国内同行业清洁生产先进水平。 已落实，已加强生产及环境管理 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统，项目废水在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和凯发新泉水务(泰州)有限公司接管标准后，方可经废水排放口排入园区污水管网送凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理后达标排放，制纯化水弃水COD浓度小于40mg/L，可作为清下水接入园区雨水管网。 已落实。已实现雨污分流 从废气产生源头进行控制，加强储运及生产过程的管理和控制,减少废气的排放，项目乙醇废气排放执行《报告书》中推算值。 执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）中标准 选用低噪声设备,高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中3类标准. 已落实，噪声监测数据满足标准限值要求。 按照“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。乙醇废液、质检废试剂耗材等作为危险废物，须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，建立健全危险废物管理台帐，废边角料、废包装物出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。危险废物和一般废物公司内暂存场所应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）要求。 已落实，本项目固废均得到合理处置 按照《报告书》提出的要求，本项目以车间边界外设置50米的卫生防护距,该范围内现无环境敏感目标，你公司应提请泰州医药高新技术产业园区管委会做好项目周边用地控制，今后亦不得规划、新建各类环境敏感目标。 已落实 落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，制订突发环境事故应急方案并在试生产前报环保部门备案，定期组织演练。 验收完成后，委托第三方进行应急预案编制 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志.落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。你公司可设废水接管排口1个、清下水排口1个、废气排气筒1个。废水排口、清下水排口、废气排放筒应合理设置采样口、采样检测平台。 已落实，排放口数量未发生变化 建立健全公司环境管理制度和管理网络，落实环保工作责任制，不断提高公司环境管理水平。 已落实，以制定环保相关制度 （3）验收意见落实情况 验收意见落实情况见表2-15。 表2-15 验收意见落实情况一览表 序号 验收意见 落实情况 1 加强环境管理，确保污染物长期稳定达标排放。 已落实 2 完善验收监测报告书及相关支撑材料，项目通过验收后规范验收档案建设，及时登记公示验收资料。 已落实 （4）现场调查情况 根据现场调查，现有项目配套建设的污染防治措施能按环评批复执行，环保设施正常运行，并按照要求做好台账记录；公司安排安环人员负责全公司的环保工作，编有环保管理制度。 （5）存在环境问题及整改措施 在勘察现场期间，对照现行环保法律法规，现有项目还存在待完善之处，具体见表2-16。 表2-16 现有环境问题及整改措施 序号 存在的待完善问题 整改措施 1 现有项目危废库未设置废气处理设施及排气筒 将危废库废气收集后通入本项目“二级活性炭吸附设施”进行处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年全市空气环境质量持续改善，全市空气环境质量持续改善，优良天数为290天，优良率为79.5%，PM2.5平均浓度为32μg/m3，同比持平。其中：国控点（国家考核点位）优良天数为295天，优良率为80.8%，PM2.5平均浓度为32μg/m3，同比下降3.0%；其中医药高新区（高港区）具体达标情况见表3-1。 表3-1 区域环境空气现状评价表 污染物 年评价指标 浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 22 40 55 达标 可吸入颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 52 70 74.3 达标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 32.3 35 92.2 达标 一氧化碳（CO） 24小时平均的第95百分位数 1 4 25 达标 臭氧（O3） 日最大8h滑动平均值第90百分位数 172 160 107.5 不达标 根据上表，2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。 目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天。” （2）其他污染物环境质量现状 本次评价非甲烷总烃大气监测数据引用《江苏艾赛科生物技术有限公司辅酶类体外诊断试剂产业化项目环境影响报告书》中人才公寓大气监测点位监测数据，监测时间为2021年4月24日至30日，兴源药业大气监测点位距离本项目约2.0公里，引用点在项目评价范围内，监测时间未超过3年，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对大气环境质量现状引用数据的要求。 表3-2 非甲烷总烃监测结果一览表 监测点位 监测点坐标/m（UTM坐标） 污染物名称 监测时段 评价标准/mg/m3 浓度范围/mg/m3 最大占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 人才公寓 770255 3587644 非甲烷总烃 小时均值：每天取样4次时间分别为02:00、08:00、14:00、20:00。每小时采样至少有45min，连续监测7天 2 0.9~0.96 48 0 达标 由上表可知，项目所在地非甲烷总烃最大浓度占标率均小于100%，低于《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃推荐值要求，该区域环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为长江。本次评价地表水环境质量监测数据引自《义翘神州（泰州）科技有限公司生物试剂研发和生产项目环境影响报告表》，监测时间为2022年3月2日至3月4日，监测断面见表3-3。引用数据监测至今项目所在地地表水体质量状况变化不大，引用该监测数据具有代表性、可行性，监测时间未超过3年，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对地表水环境质量现状引用数据的要求，具体监测结果见表3-4。 表3-3 地表水监测断面位置 序号 水系名称 断面编号 断面位置 1 长江泰州段 W1 与引江河交汇处西50m 2 W2 赵泰支港尾水入江口 3 W3 南官河河口 表3-4 地表水水质环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/L、PH为无量纲） 断面编号 统计指标 PH值 COD BOD5 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 W1 浓度监测值 7.2-7.3 9-11 1.6-2.1 2.7-3.3 0.233-0.351 0.06-0.07 标准值 6-9 15 3.0 4.0 0.5 0.1 最大水质指数 0.15 0.73 0.7 0.825 0.702 0.7 W2 浓度监测值 7.2-7.3 12-13 1.5-2.7 3.0-3.8 0.267-0.309 0.04-0.06 标准值 6-9 15 3.0 4.0 0.5 0.1 最大水质指数 0.15 0.86 0.9 0.95 0.618 0.6 W3 浓度监测值 7.2-7.3 5-7 1.5-2.2 2.6-3.5 0.263-0.334 0.07-0.08 标准值 6-9 15 3.0 4.0 0.5 0.1 最大水质指数 0.15 0.47 0.73 0.875 0.668 0.8 由表3-4可以看出，所设长江各监测断面监测因子监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准要求，水环境质量较好。 3、声环境 建设项目位于泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行现状监测。 4、生态环境 本项目位于泰州医药高新技术产业开发区内，不需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在土壤、地下水污染途径，不用进行土壤、地下水现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过对项目周围环境的踏勘与调查，本项目500m范围内无地下水保护目标，本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。具体环境保护目标见表3-5，项目周边500m环境概况见附图2。 表3-5 环境空气保护目标一览表 序号 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 规模 户数/人数 相对厂址方位 相对距离/m X Y 1 翰林学院 119.890035 32.382466 学校 师生 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级 8000人 S 234 2、声环境 建设项目厂界外50米范围内无居民。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地。据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废水 项目运营期废水排放执行凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准，凯发新泉水务（泰州）有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准详见表3-6、表3-7。 表3-6 废水排放标准一览表 污染因子 执行标准 pH （无量纲） COD（mg/L） SS（mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） 接管标准 6～9 500 220 3.0 35 一级标准（A） 6～9 50 10 0.5 5（8） 表3-7 混装制剂类制药工业单位产品基准排水量 单位产品基准排水量 m3/t产品 排水量计量位置 300 与污染物排放监控位置相同 2、大气污染物排放标准 根据《制药工业大气污染物排放标准》（DB 32/4042-2021），GB/T 4754-2017中规定的医药制造业（C27）中卫生材料及医药用品制造（C277）仍执行GB37823的要求，不适用于该标准。故本项目运营期产生的有组织非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准，无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。具体标准值见表3-8、表3-9。 表3-8 大气污染物排放标准限值 污染物 有组织排放 无组织排放监控浓度限值mg/m3 标准来源 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 非甲烷总烃 60 / / 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 非甲烷总烃 / / 4 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值（mg/m3） 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表3-10。 表3-10 噪声排放限值一览表 昼间 夜间 标准来源 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固废 本项目一般固废的暂存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行；危险废物的暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办[2024]16号）以及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）的相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 本项目总量控制因子为： （1）水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP； （2）大气污染物总量控制因子：VOCs； （3）项目固废“零”排放。 2、总量控制指标 项目污染物总量申请表见表3-11。 表3-11 污染物总量申请表（t/a） 类别 污染物名称 现有项目批复量 现有项目实际排放量 扩建项目产生量 扩建项目削减量 扩建项目接管量 扩建项目排放量 “以新带老”削减量 扩建后 全厂 排放量 增减量 生活污水 废水量 — — 240 0 240 240 — 240 +240 COD — — 0.096 0.024 0.072 0.012 — 0.012 +0.012 SS — — 0.084 0.036 0.048 0.002 — 0.002 +0.002 NH3-N — — 0.006 0 0.006 0.001 — 0.001 +0.001 TP — — 0.001 0 0.001 0.0001 — 0.0001 +0.0001 生产废水 废水量 1155.13 725.13 430 0 430 430 — 1155.13 +430 COD 0.058 0.036 0.15 0 0.15 0.022 — 0.058 +0.022 SS 0.012 0.007 0.068 0 0.068 0.004 — 0.011 +0.004 NH3-N 0.009 0.004 0.008 0 0.008 0.002 — 0.006 +0.002 TP 0.001 0.0004 0.0005 0 0.0005 0.0002 — 0.0006 +0.0002 废气 有组织 VOCs 乙醇 0.52 0.053 / / / / 0.088 +0.035 非甲烷总烃 / / 0.3518 0.3168 0.035 / 无组织 VOCs 乙醇 0.24 / / / / / 0.2788 +0.0388 非甲烷总烃 / / 0.0388 0 0.0388 / 固废 危险废物 0 0 6.3168 6.3168 0 — 0 0 一般工业固体废物 0 0 3.01 3.01 0 — 0 0 生活垃圾 0 0 3 3 0 — 0 0 3、总量平衡方案 项目固体废弃物均妥善处置，零排放，无需申请总量。总量平衡方案具体如下： 项目生产废水总量控制因子为COD、氨氮，总量控制指标分别为COD：0.022t/a、氨氮：0.002t/a。根据环评批复：现有项目废水批复排放量为COD：0.058t/a、氨氮：0.009t/a；根据竣工环境保护验收报告：现有项目废水验收排放量为COD：0.036t/a、氨氮：0.004t/a。现有项目验收后剩余量为COD：0.022t/a、氨氮：0.005t/a。本次项目新增废水排放量为COD：0.022t/a、氨氮：0.002t/a，从现有剩余量中削减，经削减后厂区还剩废水排放量为COD：0t/a、氨氮：0.003t/a。 项目废气总量控制因子为有组织VOCs，总量控制指标为有组织VOCs：0.035t/a。项目所需申请VOCs总量从泰州晨拓工贸科技发展有限公司关停剩余总量中削减替代平衡。泰州晨拓工贸科技发展有限公司关停剩余VOCs总量为0.101t/a，经项目削减替代后，剩余VOCs总量为0.066t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租赁已建厂房进行建设，施工期仅进行设备安装及调试，会有设备安装噪声产生，设备安装过程持续时间较短，且均在室内作业，对周围环境影响较小。设备安装噪声随着设备安装活动的结束而结束，本报告不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生废气主要为合成、发泡工段产生的有机废气；热封工段产生的有机废气；丙二醇称量配液阶段拆包挥发的有机废气；固化工段挥发的有机废气；危废仓库废气。 1.1源强分析 （1）合成废气 本项目泡沫敷料生产过程中合成工序会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）挥发，参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021.6发布）中泡沫塑料行业，产污系数为30kg/t产品，本项目合成工序产品产量约为5.8211t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1746t/a。废气采用集气罩进行收集，收集效率90%，则项目合成环节有组织非甲烷总烃产生量为0.1571t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.0175t/a。 （2）发泡废气 本项目泡沫敷料生产过程中发泡工序会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）挥发，参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021.6发布）中泡沫塑料行业，产污系数为30kg/t产品，本项目发泡工序产品产量约为5.8211t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1746t/a。废气采用集气罩进行收集，收集效率90%，则项目发泡环节有组织非甲烷总烃产生量为0.1571t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.0175t/a。 （3）热封废气 本项目铝箔袋热封过程中会产生少许有机废气，铝箔袋是由多种塑料薄膜复合后组合而成，参照《空气污染物排放与控制》（美国环境保护署），塑料加热时有机废气产污系数为0.35kg/t，本项目铝箔袋用量约4吨，则热封废气产生量为0.0014t/a。热封废气采用集气罩进行收集，收集效率90%，则项目热封环节有组织非甲烷总烃产生量为0.0013t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.0001t/a。 （4）称量配液废气 项目丙二醇称量配液环节均在密闭容器内进行，仅在拆包时有少量有机废气挥发，有机废气（以非甲烷总烃计）挥发量以用量的1%计，则称量配置工序非甲烷总烃产生量为0.006t/a。丙二醇拆包在配液间进行，收集效率95%，则项目称量配液环节有组织非甲烷总烃产生量为0.0057t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.0003t/a。 （5）固化废气 固化过程中，棉纱布中含有的混合物溶液会挥发出少量有机废气，有机废气（以非甲烷总烃计）挥发量以全部挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.034t/a。固化过程全封闭，项目在烘箱出口处设置集气罩，收集效率90%，则项目固化环节有组织非甲烷总烃产生量为0.0306t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.0034t/a。 （6）危废仓库废气 项目危废暂存间暂存实验废液、废活性炭等危险废物，在暂存过程有少量异味产生。由于产生量较小，本次评价不做定量分析。本项目危废暂存依托现有危废库，本项目以新带老，将现有危废库设置气体导出口和收集管道，对危废暂存间废气负压收集后由管道通至“二级活性炭吸附装置”处理后经25m高2#排气筒排放。 综上，本项目非甲烷总烃产生量共0.3518t/a，废气分别收集后利用管道通至“二级活性炭吸附装置”处理，处理后经25m高2#排气筒排放，处理效率90%，则项目有组织非甲烷总烃排放量为0.035t/a，项目无组织非甲烷总烃排放量为0.0388t/a。 |

表4-1 项目有组织废气污染源强一览表 产排污环节 污染物种类 风量 m3/h 污染物产生情况 治理措施 是 否 为 可 行 技 术 污染物排放情况 排放口 地理坐标 排放标准 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 治理工艺 去除率% 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 排气筒编号 高度m 内径m 温度℃ 类型 经度 纬度 浓度mg/m3 速率 kg/h 合成 非甲烷总烃 5000 13 0.065 0.1571 二级活性炭吸附 90 是 3 0.015 0.035 2# 15 0.2 25 一般 119.89234 32.38411 60 / 发泡 13 0.065 0.1571 热封 0.1 0.0005 0.0013 称量配液 0.48 0.0024 0.0057 固化 2.6 0.013 0.0306 表4-2 项目无组织废气排放情况表 污染源位置 产污环节 污染物名称 产生速率kg/h 产生量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 生产车间 合成、发泡、热封、称量配液、固化 非甲烷总烃 0.016 0.0388 0.016 0.0388 56.74 24.75 6

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气治理措施 （1）项目废气收集措施 本项目建成后废气收集、处理示意图见图4-1。 图4-1 项目废气收集、处理示意图 （2）废气治理措施可行性 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中废气治理可行技术，项目所采取的废气治理措施与废气治理可行技术参考表相符性分析见表4-3。 表4-3 项目废气治理措施相符性分析一览表 产污环节 污染物项目 采取的治理措施 采取的治理工艺 规范推荐的可行技术 是否相符 合成发泡、热封、称量配液、固化废气 非甲烷总烃 二级活性炭吸附 吸附 焚烧、吸附、催化分解 相符 由表4-3可见，项目所采取的废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中所推荐的废气治理可行技术，因此本项目采取的废气治理措施可行。 （3）治理效率可达性 项目合成发泡、热封、称量配液、固化工段产生的有机废气采用“二级活性炭吸附”进行处理，该处理工艺是《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）附录A表A.1所认可的处理方式，且扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司一期项目验收监测数据（泰科环检（综）字（2018）第032号）表明，经“二级活性炭吸附”装置进行处理后，其有机废气有组织排放浓度能达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中非甲烷总烃排放标准要求，排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃标准要求，可实现达标排放。 综上所述，本项目采用“二级活性炭吸附”组合处理工艺对项目产生有机废气处理是可行的。 项目二级活性炭吸附装置主要技术参数见表4-4。 表4-4 二级活性炭吸附装置工艺参数表 序号 名称 型号参数 单位 备注 二级活性炭吸附装置 1 废气处理风量 5000 m3/h 2 吸附箱 2 个 立式摆放 3 废气种类 非甲烷总烃 4 工作时间 8 h 5 工作温度 ≤40 ℃ 6 活性炭吸附容量 200 mg/g 7 活性炭装填量 1（两个活性炭箱装填量） t 8 活性炭碘值 650 mg/g 9 活性炭更换周期 3个月更换一次 10 监管方式 根据进出口浓度监控是否吸附饱和，及时更换废活性炭 （4）无组织废气治理措施可行性分析 本项目使用到丙二醇等产生有机废气的物质。为减少无组织有机废气的排放，本项目根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，采取以下控制措施： ①本项目所用有机物均密闭贮存，如不能一次性使用完，在非取用状态，包装桶进行密封；满足标准中 “5 VOCs物料储存无组织排放控制要求”和“6 VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求”。 ②本项目生产工艺均在洁净车间内进行生产，产生的非甲烷总烃经引风装置收集后通过“二级活性炭吸附”进行吸附处理，满足标准中“7.2含VOCs产品的使用过程要求”。 （5）环境管理 本项目排放的主要废气污染物为非甲烷总烃，运行过程中应规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息，含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。 1.3非正常工况废气源强 非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项目重点关注废气污染物排放控制措施达不到应有效率的情况。为最大程度评价事故排放时各污染物对环境影响，发生故障时，假设各污染防治措施下降为50%，非正常工况持续时间以1h计，发生故障后及时通知生产部门停产检修，非正常工况下废气排放情况见表4-5。 表4-5 项目废气非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率（kg/h） 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放量（kg） 处理措施 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 2#排气筒 活性炭活吸附装置饱和 非甲烷总烃 0.073 14.6 0.073 立即停产，更换活性炭 1 不超过一次 为防止生产过程废气的非正常工况排放，项目必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护、管理，做好维护、管理台账，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。 ②根据使用要求，按照更换周期及时、足额的更换活性炭和易损件。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测，确保达标排放。 ④在生产前，先开启废气处理设施，再进行生产；在结束生产后，废气处理设施需运转一定时间后方可关闭。 ⑤在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各生产工序也必须相应停止运营。 1.4大气环境影响 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年全市空气环境质量持续改善，全市空气环境质量持续改善，优良天数为290天，优良率为79.5%，PM2.5平均浓度为32μg/m3，同比持平。其中：国控点（国家考核点位）优良天数为295天，优良率为80.8%，PM2.5平均浓度为32μg/m3，同比下降3.0%。2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。 根据本次评价引用的监测数据，项目所在区域非甲烷总烃特征因子环境空气质量浓度能达到相应标准要求。 （2）环境保护目标 根据现场勘查，距离项目最近的大气环境敏感目标为项目所在地南侧234m的翰林学院。项目产生的废气采取处理措施后能实现达标排放，对该环境敏感点的影响较小，不会改变周围大气环境功能。 （3）项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式 项目运营期合成发泡、热封、称量配液、固化工序产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”装置处理后通过25m高2#排气筒排放。所采取的治理措施均为可行技术，可实现达标排放。有组织非甲烷总烃排放符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准，无组织非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准。 综上所述，项目建成后产生的废气在采取相应的治理措施后，对外环境影响较小，对周围环境的影响在可接受范围内。 1.5废气监测要求 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的进出采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），有关废气污染源监测计划及记录信息表见表4-6。 表4-6 废气监测计划表 监测点位 检测指标 监测频次 执行排放标准 2#排气筒 非甲烷总烃 1次/半年 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准 厂界 非甲烷总烃 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 厂房外1m 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 2、废水 2.1废水产排污环节 （1）生活污水 项目新增20人，不设置食堂及宿舍，生活用水主要为厕所冲洗水和洗手用水，项目利用制纯水尾水、注射用水尾水、新鲜水进行厕所冲洗。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）相关规定，职工生活用水量取50L/d·人，工作时间300天，则员工生活用水量共300t/a。产污系数以0.8计，生活污水产生量约为240t/a。生活污水经化粪池处理，达接管标准后通过污水管网进入凯发新泉水务（泰州）有限公司处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经赵泰支港排入长江。 （2）生产废水 ①地面保洁废水 为保持公司内部环境卫生，项目需定期对公司车间地面进行保洁，保洁方式采用拖把拖洗，拖洗过程中会产生少量废水。根据建设单位提供资料，车间地面保洁面积为1334.6m2，拖洗用水量为0.2L/m2，则车间地面保洁用水量为0.267m3/d（80.1t/a）。排放系数取0.9，则设备清洗废水排放量为72t/a。参照《〈排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-生物药品制品制造（征求意见稿）〉编制说明》表2-4“酶工程类制药废水水质特点表”，地面清洗废水中主要污染物浓度为COD：400mg/L、SS：200mg/L。 ②纯水制备废水 根据建设单位提供的资料，项目工艺中纯水用量为10t/a，设备清洗纯水用量为60t/a，安瓿瓶清洗用水为50t/a，质控检验区纯水用量为20t/a，高压蒸汽灭菌纯水用量为10t/a，注射用水纯水用量为22t/a，因此本项目纯水共使用172t/a。纯水制备率在70%左右，则纯水制备机组新鲜水用量为246t/a，制备废水产生量74t/a，该制纯水废水用于厕所冲洗用水。 ③注射用水废水 根据建设单位提供的资料，项目使用纯水进行注射用水制备。注射用水用量为20t/a，注射水制备率按90%计，则注射用水的纯水用量为22t/a。 ④设备清洗废水 项目生产设备需要定期进行清洗，清洗频次为每天一次，清洗方式为纯化水。根据建设单位提供资料，每次清洗水量为200L/次，则设备清洗用水量60t/a，污水产生系数取0.9，则清洗废水量约54t/a。类比《湖南新谐康医疗器械有限公司年产医美敷料20吨、医用敷贴凝胶20吨建设项目环境影响报告表》（该公司产品与本项目类似，具有类比性），设备清洗废水中主要污染物浓度为：COD：323mg/L、SS：184mg/L、NH3-N：27.74mg/L。 ⑤安瓿瓶清洗废水 项目外购的安瓿瓶使用前会使用纯水进行简单冲洗，不添加任何的清洗剂。根据建设单位提供资料，清洗用纯水量为50t/a，污水产生系数取0.8，超声波清洗废水量约40t/a。类比江苏百宁盈创医疗科技有限公司验收监测数据（该公司清洗工艺与本项目相同，具有类比性），清洗废水中主要污染物浓度为COD：100mg/L、SS：200mg/L。 ⑥工衣清洁废水 项目生产车间员工工作服需定时清洗，每天清洗1次，其清洗用水量参照洗衣房的50L/Kg干衣用水定额，项目生产车间新增员工20人，单次洗衣量为20Kg，使用无磷洗衣液，经计算工作服清洗用水为300t/a，洗衣废水以工作服清洗用水量的80%计，则洗衣废水为240t/a。参考上海马蹄莲洗衣服务有限公司洗涤废水水质监测报告（（H检）字（2020）第0811-15号），工衣清洗废水主要污染物浓度为COD：350mg/L、SS：130mg/L、氨氮：25mg/L、TP：2.0mg/L。 ⑦质控检验区废水、水浴灭菌冷凝水 项目检验区仪器、器皿和工作台等需定期清洗，根据建设单位提供的资料，项目检验区纯水用量约20t/a，产污系数取0.8；同时高压蒸汽灭菌用纯水为10t/a，产生灭菌蒸汽冷凝水为8t/a。合计检验区废水产生量为24t/a。该废水主要污染物浓度类比《医药研究实验室废水处理工程设计》（孟建平、王声东、张丹、范瑾初）中相关水质参数，主要污染物浓度为COD：650mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L。 综上，项目地面保洁废水、设备清洗废水、安瓿瓶清洗废水、工衣清洁废水、质控检验区废水、水浴灭菌冷凝水与经过化粪池处理的生活污水一起接入园区管网，进凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理，尾水经赵泰支港排入长江。 项目废水产生及排放情况见表4-7。 表4-7 项目废水产生及排放情况 种类 废水量t/a 污染物名称 产生量 治理措施 污染物名称 接管量 最终排放量 排放去向 核算方法 浓度 mg/L 产生量 t/a 核算方法 浓度 mg/L 接管量 t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 生活污水 240 COD 类比法 400 0.096 化粪池 COD 类比法 300 0.072 50 0.012 进凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理，尾水经赵泰支港排入长江 SS 350 0.084 SS 200 0.048 10 0.002 NH3-N 25 0.006 NH3-N 25 0.006 5 0.001 TP 3 0.001 TP 3 0.001 0.5 0.0001 地面保洁废水 72 COD 产污系数法 400 0.029 - SS 200 0.014 设备清洁废水 54 COD 类比法 323 0.017 SS 184 0.01 NH3-N 27.74 0.001 安瓿瓶清洗废水 40 COD 类比法 100 0.004 SS 200 0.008 工衣清洁废水 240 COD 产污系数法 350 0.084 SS 130 0.031 NH3-N 25 0.006 TP 2 0.0005 质控检验区废水、水浴灭菌冷凝水 24 COD 类比法 650 0.016 SS 200 0.005 NH3-N 25 0.001 生产废水 430 COD 类比法、产污系数法 348.84 0.15 / COD 类比法、产污系数法 348.84 0.15 50 0.022 SS 158.14 0.068 SS 158.14 0.068 10 0.004 NH3-N 18.6 0.008 NH3-N 18.6 0.008 5 0.002 TP 1.16 0.0005 TP 1.16 0.0005 0.5 0.0002 生活污水、生产废水 670 COD 类比法、产污系数法 367.16 0.246 化粪池 COD 类比法、产污系数法 331.34 0.222 50 0.034 SS 226.87 0.152 SS 173.1 0.116 10 0.006 NH3-N 20.9 0.014 NH3-N 20.9 0.014 5 0.003 TP 1.79 0.0012 TP 1.79 0.0012 0.5 0.0003 注：根据《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008），单位产品基准排水量为300m3/t产品。项目建成后各产品产量合计约为30t/a，建成后全厂排水量总计为670t/a，单位排水量为22.3m3/t产品，符合单位产品基准排水量要求。 2.2废水治理措施 化粪池作为生活污水的预处理设施，其利用了沉淀和厌氧发酵的原理。在重力作用下，生活污水中的大颗粒物质沉降（形成沉渣）或上浮（形成浮渣），同时通过厌氧发酵作用将有机物进行部分降解，进而实现污水的初步处理，满足简易排水要求，或者有利于后续排水及污水处理。污水在化粪池内逐渐分离为三层：浮渣层、中间层和沉渣层。比重轻的物质或夹带气泡的絮团向上悬浮，形成浮渣层；比重较大的固体沉淀在底层。在兼性/厌氧菌作用下，污水中的污染物质分解产生CH4，CO2和H2S等气体。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。熟化的有机污泥定期清掏外运，用作肥料。 项目废水预处理效果见表4-8。 表4-8 废水处理单元预处理效果一览表 废水污染物 处理单元 COD SS NH3-N TP 化粪池 进水 水量（m3/a） 240 浓度（mg/L） 400 350 25 3 污染物量（t/a） 0.096 0.084 0.006 0.001 去除效率（%） 25 42.9 0 0 出水 水量（m3/a） 240 浓度（mg/L） 300 200 25 3 污染物量（t/a） 0.072 0.048 0.006 0.001 2.3污水处理厂可行性说明 （1）污水处理厂处理能力、工艺 凯发新泉水务（泰州）有限公司位于泰州滨江工业园区，主要接纳泰州滨江工业园区、泰州市高港区及泰州医药高新技术产业园的工业废水及生活污水。凯发新泉水务（泰州）有限公司环境影响评价已于2006年5月通过审批。其一期工程投资6216万元，设计污水处理能力为20000m3/d，于2006年9月投入运营，2014年11月3日一期工程一阶段及提标改造工程通过泰州市环保局环保三同时验收。目前该污水厂实际处理水量为18600m3/d，剩余水量为1400m3/d，污水处理厂在线监控数据表明出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，能做到达标排放。 凯发新泉水务（泰州）有限公司污水处理工艺如下： 图4-2 凯发新泉水务（泰州）有限公司污水处理工艺流程图 （3）污水处理厂对本项目废水可接纳性分析 ①具备接管条件 项目位于泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧，处于凯发新泉水务（泰州）有限公司服务范围内，废水处理达接管标准后，通过园区污水管网收集后，可排入凯发新泉水务（泰州）有限公司污水主干管。 ②污水处理厂处理余量能够满足本项目废水处理要求 凯发新泉污水处理厂处理余量1400m3/d，项目废水排放量为2.23m3/d，约占凯发新泉污水处理厂处理规模的0.16%，因此污水处理厂有足够的处理规模接纳本项目废水。从污水厂处理规模方面分析，项目废水接入凯发新泉水务（泰州）有限公司是可行的。 ③水质符合污水处理厂接管标准要求 项目废水水质与凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准对照见表4-9。 表4-9 项目废水水质与接管标准对比一览表（单位：mg/L） 项目 污水处理厂接管标准 项目水质 备注 COD 500 331.34 满足接管标准 SS 220 173.1 氨氮 35 20.9 总磷 3 1.79 综上所述，本项目废水接入凯发新泉水务（泰州）有限公司具备可行性，对其冲击影响较小。 2.3排放口基本情况 污水排放口见表4-10，雨水排放口见表4-11。 表4-10 废水排放口信息一览表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 排放口类型 经度 纬度 名称 污染物种类 接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） 受纳受体 1 WS-01 污水接管口 119.8923° 32.3840° 工业废水集中处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 上班期间 凯发新泉水务（泰州）有限公司 COD 500 50 经赵泰支港排入长江 一般排放口 SS 220 10 氨氮 35 5 总磷 3 0.5 表4-11 雨水排放信息一览表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 1 DW001 雨水排放口 119.8920° 32.3840° 进入城市下水道（再入江河、湖、库） 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 下雨期间 南官河 III类 2.4废水监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目应制定污染源监测计划，详见表4-12。 表4-12 项目运营期污染源监测计划 监测对象 监测点位 检测指标 监测频次 其他信息 生活污水、生产废水 废水总排放口 COD、SS、氨氮、总磷 1次/季度 / 3、噪声 3.1噪声产生源强 项目运营期噪声源主要为行星搅拌器、涂布覆合机、切割机等设备噪声，其源强见表4-13。 表4-13 项目主要噪声源及源强一览表 建筑物名称 声源名称 声源源强-声功率级dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 3层厂房 行星搅拌器 75 隔声、减振、合理布局 30 25 16 3 55 2400 20 45 15 热熔胶机 75 30 25 16 3 55 45 15 涂布覆合机 80 15 15 16 5 60 45 15 切割机 80 15 12 16 2 60 45 15 真空乳化罐 80 21 30 16 8 60 45 15 软袋灌装压盖机 80 22 28 16 1 60 45 15 水浴灭菌柜 80 20 20 16 8 60 45 15 自动喷码机 75 30 18 16 1 55 45 15 配液罐 75 19 19 16 9 55 45 15 安瓿瓶灌装、融封机 80 22 21 16 7 60 45 15 点胶机 80 20 23 16 5 60 45 15 配液罐 75 40 25 16 2 55 45 15 配液罐 75 60 25 16 2 55 45 15 灌装机 80 42 18 16 3 60 45 15 贴标机 75 43 24 16 4 55 45 15 空调机组 85 5 10 16 1 65 45 15 真空包装机 80 60 20 16 5 60 45 15 洗瓶机 75 5 20 16 5 55 45 15 理瓶机 75 5 20 16 5 55 45 15 洗衣机 80 60 20 16 5 60 45 15 空调系统 85 80 5 16 4 55 45 15 裁切机 80 71 7 16 5 60 45 15 包装机 75 79 14 16 2 55 45 15 封口机 75 99 13 16 3 55 45 15 打标机 75 49 21 16 4 55 45 15 （2）声环境影响分析 项目噪声源强75~85dB（A），本次评价主要预测采取降噪措施后设备噪声对最近厂界外环境的影响。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 Lp(r)=Lw+Dc-A A=Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc 式中：Lp(r)—预测点位置的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算： Lp(r)=Lp（r0）-A 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A) LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第 i 倍频带 A 计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： LA（r）=LAW-DC–A或LA（r）=LA（r0）-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：LP2i（T）=LP1i（T）-（TLi+6） 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2（T）+10lgs 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ③室外声源在预测点产生的声级计算 仅考虑几何发散衰减时，预测点的A声级可按下式计算： 式中： LA(r)——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中： Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r0——参考位置距声源的距离，m； r——预测点距声源的距离，m。 ④噪声贡献值计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s。 ⑤预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到预测值。 预测点的噪声预测值（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ⑥预测结果与分析 根据现场踏勘情况，本项目位于泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧，周边50m范围内无声环境敏感目标，主要噪声源对厂界噪声环境影响预测结果如下。 表4-14 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位 时间段 贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 昼间 41.7 65 达标 南厂界 昼间 42.8 65 达标 西厂界 昼间 40.9 65 达标 北厂界 昼间 42.7 65 达标 东厂界 夜间 41.7 55 达标 南厂界 夜间 42.8 55 达标 西厂界 夜间 40.9 55 达标 北厂界 夜间 42.7 55 达标 本项目建成后厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此建设项目噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。虽然建设项目噪声对周围环境影响较小。但仍需加强噪声控制措施，减小噪声对周围环境的影响，防止噪声扰民事件发生。 在正常工况下，建设项目高噪声设备是不连续运行的，对周边声环境影响将小于预测结果，对周围声环境影响较小。为减少噪声影响，建设方拟采取的降噪措施包括： a.车间内的生产设备尽量选用低噪声的设备，从声源上降低噪声源强； b.加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； c.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； d.合理布局车间内设备，将高噪声设备远离厂界设置。 综上所述，建设项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 表4-15 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称 噪声防治措施规模 噪声防治措施效果 噪声防治措施投资/万元 低噪声设备、合理布局、厂房隔声、安装减振垫等 厂区 预计降噪效果30（dB(A)） 5 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关规定，厂界声环境监测计划见表4-16。 表4-16 项目运营期污染源监测计划 监测对象 监测点位 检测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界噪声 连续等效A声级 一季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物 4.1固废产生源强 项目运营期产生的副产物有： （1）废边角料 项目生产过程中切割会产生废边角料，产生量约为1t/a。 （2）废包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目产品包装过程中产生一般性废包装材料，产生量约为2t/a。 （3）纯水机组废弃耗材 项目纯水制备机组在纯水制备过程中有废石英砂、过滤膜等定期更换的耗材产生，根据建设单位估算，产生量为1t/a。 （4）不合格品 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程会产生不合格品，产生量约为0.01t/a，收集后委托有资质单位处置。 （5）附着有毒有害原辅料的废包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目原辅材料使用过程中产生含有有毒有害物质的废包装材料，产生量约为1t/a，收集后委托有资质单位处置。 （6）检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 项目检验过程中有含有化学试剂的检验废液、废试剂瓶、一次性耗材产生，根据企业提供数据，产生量为1t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 （7）废活性炭 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中附件“涉活性炭吸附排污单位的排污许可证管理要求”，活性炭的更换周期公式： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%；（一般取值10%） c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 项目配套活性炭吸附装置中活性炭装填量为1t，s为10%，活性炭吸附装置削减的有机废气浓度为26.18mg/m3，风量为5000m3/h，运行时间8h/d，经计算活性炭吸附装置更换周期T为95天。企业年生产300天，拟设置每季度更换一次活性炭，废活性炭年产生量为4.3168t/a。 （8）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人•天计算，职工人数为20人，年工作日为300天，约3t/a。 4.1.1副产物种类判断 建设项目副产物属性判断表见表4-17。 表4-17 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 废边角料 切割 固态 聚氨酯 1 √ - 《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017） 2 废包装材料 产品包装 固态 塑料、纸壳 2 √ - 3 纯水机组废弃耗材 纯水制备 固态 废石英砂、过滤膜 1 √ - 4 不合格品 成品检验 固态 产品 0.01 √ - 5 附着有毒有害原辅料的废包装材料 拆包 固态 原料 1 √ - 6 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 检验 固态、液态 检验试剂 1 √ - 7 废活性炭 废气处理 固态 有机废气、活性炭 4.3168 √ - 8 生活垃圾 职工生活 固态 废纸等 3 √ - *注：种类判断，在相应类别下打钩。 4.1.2固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准，对项目产生的固体废物危险性进行判定，固废产生情况汇总见表4-18。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物产生情况汇总表见表4-19。 项目分析结果汇总见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 废边角料 一般工业固废 切割 固态 聚氨酯 《国家危险废物名录》（2021年）鉴别 / 99 900-999-99 1 2 废包装材料 一般工业固废 产品包装 固态 塑料、纸壳 / 99 900-999-99 2 3 纯水机组废弃耗材 一般工业固废 纯水制备 固态 废石英砂、过滤膜 / 99 900-999-99 1 4 不合格品 一般工业固废 成品检验 固态 产品 / 99 900-999-99 0.01 5 附着有毒有害原辅料的废包装材料 危险废物 拆包 固态 原料 T/In HW49 900-041-49 1 6 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 危险废物 检验 固态、液态 检验试剂 T/C/I/R HW49 900-047-49 1 7 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 有机废气、活性炭 T HW49 900-039-49 4.3168 8 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 废纸等 / 99 900-999-99 3 表4-19 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成份 有害成份 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 附着有毒有害原辅料的废包装材料 HW49 900-041-49 1 拆包 固态 原料 原料 间歇 T/In 分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托处置 2 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 HW49 900-047-49 1 检验 固态、液态 检验试剂 检验试剂 间歇 T/C/I/R 3 废活性炭 HW49 900-039-49 4.3168 废气处理 固态 有机废气、活性炭 有机废气、活性炭 间歇 T 4.1.3固体废物处置 项目固废处置方式见表4-20。 表4-20 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废边角料 切割 一般工业固废 900-999-99 1 出售 物资回收公司 2 废包装材料 产品包装 一般工业固废 900-999-99 2 3 纯水机组废弃耗材 纯水制备 一般工业固废 900-999-99 1 4 不合格品 成品检验 一般工业固废 900-999-99 0.01 5 附着有毒有害原辅料的废包装材料 拆包 危险废物 900-041-49 1 委托有资质单位处置 有危险废物处理资质的单位 6 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 检验 危险废物 900-047-49 1 7 废活性炭 废气处理 危险废物 900-039-49 4.3168 8 生活垃圾 职工生活 一般固废 900-999-99 3 环卫处理 当地环卫部门 4.1.4危废暂存场所和运输过程污染防治 （1）危废暂存间污染防治措施 ①项目运营期产生的附着有毒有害原辅料的废包装材料、检验废液、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭等属于危险废物，合计产生量为6.3168t/a。建设单位每季度委托处置一次，附着有毒有害原辅料的废包装材料、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭使用吨袋贮存，则占地面积约为2m2；检验废液采用符合标准的50L塑料桶密闭盛装，需要1个桶，每只包装桶按照占地面积0.2m2计，则所需暂存面积约为0.2m2；故本项目危险废物所需暂存面积为2.2m2。现有危废库面积6m2，储存能力最大为6t，位于一层南侧，现有项目危险废物占地面积为1m2，因此企业依托现有项目危废库可行，基本可以满足危废贮存的要求。 ②现有危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。危险废物在暂存过程中应按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。危废应分别存放于专门的容器中（防渗），堆放时从第一堆放区开始堆放，依次类推；盛装检验废液等液态危废的桶内须留足够空间，桶顶部与废液表面之间保留100mm以上的空间。各堆放区危废暂存场地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理并作环氧树脂防腐处理。暂存库内设有安全照明设施，并设置干粉灭火器。暂存库应由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。同时暂存库应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）标准及各级生态环境管理部门相关要求设置明显的标识牌。 项目危险废物贮存场所基本情况表见表4-21。 表4-21 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式及要求 贮存能力 贮存周期 1 危险废物暂存间 附着有毒有害原辅料的废包装材料 HW49 900-041-49 G06厂房一楼西侧 6 吨袋 6t 3个月 2 检验废液 HW49 900-047-49 密闭金属桶，桶顶部与废液表面之间保留100mm以上的空间 3个月 废试剂瓶、一次性耗材 HW49 900-047-49 吨袋 3个月 3 废活性炭 HW49 900-039-49 吨袋 3个月 （2）运输过程污染防治措施 项目运营期产生的危废在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4.1.5危险废物规范化管理要求 项目投入运营后应根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办[2024]16号）要求，做好危险废物的规范化管理，主要有： （1）按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 （2）建立危险废物管理台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中如实规范申报。 （3）按相关要求在显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 （4）规范危废暂存间，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、暂存间内部、危险废物运输车辆通道等关键部位按要求设置视频监控。 （5）按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对易燃、易爆及排出有毒气体的危废进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品贮存。 4.1.6一般固废污染防治措施 为避免项目产生的废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材等一般固废对环境造成的影响，建设单位应做好一般固废的收集、转运等环节。一般固废临时暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时暂存间渗透系数达1.0×10-7cm/s，废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材、不合格品由综合利用单位定期运走；产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，在运输途中应采用封闭压缩式垃圾运输车，防止搬运过程中的撒漏，保护环境。 综上所述，项目产生的危险废物、一般固废在严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行和有效的。 4.2固废影响分析 项目运营期产生的固废主要有废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材、不合格品、附着有毒有害原辅料的废包装材料、检验废液、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭，此外还有职工生活垃圾产生。其中附着有毒有害原辅料的废包装材料、检验废液、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置；废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材、不合格品为一般固废，由综合利用单位定期运走；产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 4.2.1危废暂存场所环境影响分析 （1）附着有毒有害原辅料的废包装材料、检验废液、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭等属于危险废物，合计产生量为6.3168t/a。建设单位每季度委托处置一次，附着有毒有害原辅料的废包装材料、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭使用吨袋贮存，检验废液采用符合标准的50L塑料桶密闭盛装，暂存于6m2危废暂存间内。项目所在地地质结构稳定，基本地震烈度为6度，周围没有易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域，选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （2）项目所设危险废物暂存间应有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；暂存间内应设置地沟，地面硬化并做防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”。 项目产生的危废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染。项目设置的危废暂存间做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”，避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件，影响动植物生长发育，对外环境影响较小。 4.2.2运输过程的环境影响分析 项目一般固体废物和危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 4.2.3一般工业固体废物和生活垃圾影响分析 为避免项目产生的废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材、不合格品等一般固废对环境造成的影响，建设单位应做好一般固废的收集、转运等环节。一般固废临时暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时暂存间渗透系数达1.0×10-7cm/s。废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材、不合格品由综合利用单位定期运走。项目职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，在运输途中，应采用封闭压缩式垃圾运输车，防止搬运过程中的撒漏，保护环境。 综上所述，在对生产、生活过程中产生的固体废物采取合理处理、处置方法的情况下，项目固废“零”排放，对环境不会产生二次污染，对外环境影响较小。 5、土壤、地下水 5.1污染物及污染途径 本项目位于泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧，生产设备均位于室内，不与地面或天然土壤直接接触；因此在落实分区防渗措施的前提下，正常生产中污染地下水和土壤的可能性较小。 5.2污染防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，项目应采取分区防控措施。项目分区防渗区划分及防渗要求见表4-22。 表4-22 项目污染区划分及防渗要求 防渗分区 名称 污染防治区域及部位 重点防渗区 危化品库、实验室、危废库 室内地面 废水输送管道 废水输送管道 一般防渗区 生产车间、仓库 室内地面 简单防渗区 除重点和一般防渗区以外的其他区域 室内地面 项目重点防渗区防渗措施如下： （1）一层生产区等重点防渗区防渗处理措施 本次评价建议重点防渗区地面根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，在现有地面已进行混凝土化的基础上铺3层环氧地坪漆，最后做环氧自流平地坪，具体防渗方案如下：面层：环氧自流平地坪；结合层：3层环氧地坪漆；垫层：现有混凝土地面；通过上述措施，可保证重点防渗区域地面防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 （2）污水管网铺设防渗措施 污水管道尽量明管铺设，如采用地下管道，应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏。 5.3影响分析 （1）垂直入渗 垂直入渗是指车间各类原料及产污设施，在“跑、冒、滴、漏”过程中或防渗设施老化破损情况下，经泄漏点对土壤环境产生影响的过程。本项目将从源头控制，对项目相应区域采取分区防渗措施，防止和降低跑、冒、滴、漏等情况发生；同时项目所在标准厂房地面已硬质化，不与天然土壤直接接触，因此在正常工况下，不会有物料或废液渗漏至地下的情景发生，对土壤和地下水不会造成污染。 （2）大气沉降 大气沉降主要是指建设项目施工及运营过程中，由于无组织或有组织向大气排放污染物，通过一定途径被沉降至地面，对土壤造成影响的过程。本项目主要排放的大气污染物不涉及含重金属和含持久性有机污染物的废气排放，因此本项目大气沉降影响较小。 （3）地面漫流 地面漫流主要是基于厂区所在位置的微地貌，在降雨或洒水抑尘过程中，由于地面漫流而引起污染物在地表打散，对土壤环境产生影响的过程。本项目生产设施均位于室内，不存在地表漫流情景。 5.4跟踪监测 项目建设地点位于泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧，生产设备均位于室内，不与地面或天然土壤直接接触；因此在落实分区防渗措施的前提下，在正常生产情况下污染地下水和土壤的可能性较小，无需进行跟踪监测。 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 7、环境风险 7.1评价依据 （1）风险调查 物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。经调查，本项目运营期的危险物质主要分为原辅料、危废等。风险源调查结果见表4-23。 表4-23 风险源调查结果一览表 序号 危险物质 生产工艺 名称 最大存储量（t/a） 分布 1 乙二胺 0.0004 危化品库 生产 2 冰醋酸 0.000788 危化品库 生产 3 丙烯酸甲酯 0.00956 危化品库 生产 4 附着有毒有害原辅料的废包装材料 0.25 危废暂存间 拆包 5 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 0.25 危废暂存间 检验 6 废活性炭 0.538 危废暂存间 废气处理 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量比值（Q） Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1,q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-24 项目Q值确定表 序号 物质名称 最大存在总量t 临界量t Q值 1 乙二胺 0.0004 10 0.00004 2 冰醋酸 0.000788 10 0.0000788 3 丙烯酸甲酯 0.00956 10 0.000956 4 附着有毒有害原辅料的废包装材料 0.25 50 0.005 5 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 0.25 50 0.005 6 废活性炭 0.538 50 0.01076 合计 0.0218 由上表可见，项目Q=0.0218，Q＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价工作等级划分见表4-25。 表4-25 环境风险评价工作等级判定 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 项目环境风险潜势划分为Ⅰ级潜势，对照表4-25，项目环境风险评价工作等级为进行简单分析。 7.2环境敏感目标概况 项目位于工业园区，经现场勘查，项目厂界周围500m范围内环境风险保护目标见表3-5。 7.3环境风险识别 项目突发环境事件风险物质为乙二胺、冰醋酸、丙烯酸甲酯及危险废物，在储存过程中具有泄漏、引发火灾、爆炸的环境风险，主要影响途径为通过大气、地表水和地下水环境影响。 7.4环境风险分析 （1）地表水风险分析 项目当发生泄漏或火灾事故时，有事故废液和消防废水产生，若进入地表水体，会引起地表水中化学需氧量等污染物浓度急剧上升，严重污染地表水水质，影响地表水水生生物生存环境。因此项目应切实落实水体污染防控紧急措施，主要包括在雨、污水排口设置截断阀门。 （2）大气环境风险分析 项目对周围环境空气影响主要体现在发生火灾、爆炸事故，伴生/次生污染对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。当事故发生时，火灾次生污染物可能对内部员工和周围敏感目标产生短期的不利影响。因此，建设单位必须在日常工作中加大管理力度，按消防、安全部门要求落实好消防、安全措施，加强环保管理工作，一旦发生事故，需在最短时间内加以处理，以减少火灾次生污染物的排放。 （3）地下水环境风险分析 本项目可能对地下水产生影响的主要区域在危化品库、危废暂存间等。正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带主要为粉质粘土，其渗透系数约为4.87×10-5cm/s，包气带防污性能为“中”，说明浅层地下水不太容易受到污染。通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粉质粘土与粉土互层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取地面防渗等相关措施，杜绝物料泄漏事故发生。 项目所有排水管道等必须采取防渗措施，杜绝废水下渗的通道。生产车间应建有完善的防风、防雨、防流失设施，地面采取有效的防渗措施，防止渗漏液体产生及进入土壤、地下水。危险废物应桶装密封后运输出厂，要求轻拿轻放，避免包装桶破裂引起泄漏，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。 根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对生产车间进行分区防控，危化品库、危废暂存间、废水运输管道整体进行重点防渗，生产车间、仓库进行一般防渗，办公区等进行简单防渗。本项目设计阶段对厂区内的简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产时车间的跑、冒、滴、漏不会下渗到地下水中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小。且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染较小。 （4）火灾/爆炸次生风险分析 项目在运营期有发生火灾/爆炸的可能。火灾事故一般情况下燃烧面积较大，而且放出大量热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全；火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，对周围大气环境质量造成污染。因此，建设单位必须在日常工作中加大管理力度，按消防、安全部门要求落实好消防、安全措施，加强环保管理工作，一旦发生事故，需在最短时间内加以处理，以减少火灾次生污染物的排放。 7.5环境风险防范措施及应急要求 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于项目建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 （1）优化与完善平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道。 （2）车间应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 （3）建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。明确各工种岗位的安全职责，并制定各车间、部门安全管理目标和安全目标考核制度。建设单位负责人应参加有关部门组织的安全生产管理知识培训，经考核上岗。 （4）根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《关于印发泰州市危险废物和环境治理设施安全环保部门联动工作机制的通知》（泰环发〔2020〕23号）等文件要求，建设单位应对废气处理装置开展安全风险辨识管控，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，按照规范标准要求建设污染防治设施，确保相关污染防治设施安全、稳定、有效运行。 （5）设置专职或兼职消防机构，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 （6）建立运转设备技术档案。及时如实地填写各岗位原始运行、物料进出等操作记录，并分类存盘。组织落实设备的技术检验和维修计划，严禁设备带病或超检验期使用。做好对物料泄漏的监控和检测工作，及时有效地消除“跑冒滴漏渗”现象和生产过程中出现的异常情况。 （7）做好对员工的安全教育和培训工作，并定期对作业人员进行考核和劳保设施的检查。对新员工、复岗员工和调换岗位的员工必须坚持进行三级安全教育，经考核合格后方可上岗。对全体员工应进行经常性的安全教育、岗位技能教育、消防和事故应急处理措施教育和考核，提高每个员工的安全意识、风险意识和异常情况下的应急、应变能力。 （8）在雨水排口设置截断阀门，可以避免事故状态下事故废水进入雨水管网，对周边地表水产生不利影响。 （9）项目所设危废暂存间应按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对涉及到易燃、易爆及排除有毒气体的危废应进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品进行贮存。 （10）项目危化品库、原料库地面行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。 7.6分析结论 根据环境风险判定结果，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小。建设单位通过强化对环境风险物质、废气治理工程控制措施，同时制定有针对性的应急计划，购置相关的应急物资，编制突发环境事件应急预案和定期进行应急演练，建设项目环境风险可控。 项目环境风险简单分析内容表见表4-26。 表4-26 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 医用敷料生产技术改造项目 建设地点 泰州市泰州医药高新区（高港区）中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0012幢G50号三层东侧 地理坐标 经度 119°53′31.705″ 纬度 32°23′2.961″ 主要危险物质 及分布 主要危险物质：乙二胺、冰醋酸、丙烯酸甲酯、危险废物 分布：危化品库、危废库 环境影响途径及危害后果（大气、地表 水、地下水等） 主要环境风险为丙二醇、乙醇和危险废物，如泄露遇明火发生火灾爆炸，次生污染物会对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。若泄漏进入土壤渗漏，对区域土壤和地下水环境造成污染。 风险防范措施要求 定期检修设备，维护管道，生产地面进行防渗处理，安排专人巡查，设置灭火器、消防沙等应急物资。加强废气处理设施和各类生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。设置雨水排口截断装置和监控设施，杜绝事故状态下事故废水进入雨水管网。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据环境风险判定结果，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小，建设单位通过强化对废气、废水治理工程和环境风险物质控制措施，同时制定有针对性的应急计划，购置相关的应急物资，编制应急预案和定期进行应急演练建设项目环境风险可控。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 2#排气筒 | 合成发泡、热封、称量配液、固化 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS、NH3-N、TP | / |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，及时维护保养，定期检修，合理布局，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 项目运营期产生的固废主要有废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材、不合格品、附着有毒有害原辅料的废包装材料、检验废液、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭，此外还有职工生活垃圾产生。其中附着有毒有害原辅料的废包装材料、检验废液、废试剂瓶、一次性耗材、废活性炭为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置；废边角料、废包装材料、纯水机组废弃耗材、不合格品为一般固废，由综合利用单位定期运走；产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）中的要求实施防渗。对其他生产车间、化粪池、一般固废暂存间等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7厘米/秒。简单防渗区进行了地面硬化处理。 |
| 生态保护措施 | 项目利用现有标准厂房建设，无土建施工。运营期废水、固废及噪声等均采取合理的污染防治措施，对区域生态环境不会产生明显影响，无需采取单独的生态防护措施。 |
| 环境风险 防范措施 | 地面进行防渗处理，安排专人巡查，设置灭火器、消防沙等应急物资。加强生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。设置雨水排口截断装置和监控设施，杜绝事故状态下事故废水进入雨水管网。 |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。 |

# 六、结论

1、结论 经对本项目建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论： 本项目符合国家及地方现行产业政策、相关法律法规；符合所在区域相关规划要求；项目所在地环境质量现状良好；符合“三线一单”要求；拟采取的污染治理措施可以确保各项污染物实现达标排放，项目建成后对环境影响较小；污染物排放总量可在医药高新区（高港区）范围内平衡调剂，在落实本报告表提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，该建设项目是可行的。 2、建议 （1）建设好污染防治设施，确保项目所排放的各污染物满足相应的排放标准； （2）加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量，保证污染物排放稳定达标。 （3）遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （4）建议建设单位按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求，对废气治理设施开展安全风险辨识管控，健全废气治理设施稳定运行和管理责任制度，确保废气治理设施安全、稳定、有效运行，确保废气污染物达标排放。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | VOCs | 乙醇 | 0.053 | 0.52 | / | / | / | 0.088 | +0.035 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.035 | / |  |  |
| 无组织 废气 | VOCs | 乙醇 | / | 0.24 | / | / | / | 0.2788 | +0.0388 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0388 | / |  |  |
| 生活污水 | 水量 | — | — | / | 240 | / | 240 | +240 |
|  | COD | — | — | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | SS | — | — | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | NH3-N | — | — | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 总磷 | — | — | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
| 生产废水 | 水量 | 725.13 | 1155.13 | / | 430 | / | 1155.13 | +430 |
|  | COD | 0.036 | 0.058 | / | 0.022 | / | 0.058 | +0.022 |
|  | SS | 0.007 | 0.012 | / | 0.004 | / | 0.011 | +0.004 |
|  | NH3-N | 0.004 | 0.009 | / | 0.002 | / | 0.006 | +0.002 |
|  | 总磷 | 0.0004 | 0.001 | / | 0.0002 | / | 0.0006 | +0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 1.6 | 1.6 | / | 1 |  | 2.6 | +1 |
|  | 废包装材料 | 0.5 | 0.5 | / | 2 | / | 2.5 | +2 |
|  | 纯水机组废弃耗材 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 回收乙醇 | 4.67 | 4.67 | / | 0 | / | 4.67 | 0 |
|  | 检验废液、废试剂瓶、一次性耗材 | 0.1 | 0.1 | / | 1 | / | 1.1 | +1 |
|  | 附着有毒有害原辅料的废包装材料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.3168 | / | 4.3168 | +4.3168 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 26.25 | 26.25 | / | 3 | / | 29.25 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①